## Starachowice 27 października 2010 roku

Nr sprawy – P/45/10/2010/MIKRO

Uczestnicy postępowania

U S T O S U N K O W A N I E   S I Ę

D O   W N I O S K Ó W    W Y K O N A W C Ó W

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr P/45/10/2010/MIKRO 
w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę mikroskopu lustrzanego dla Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Starachowicach.

W odpowiedzi na poniżej przytoczone pytania i wnioski Wykonawców:

1)  Czy Zamawiający dopuści mikroskop spekularny o parametrach wskazanych poniżej:

Analiza komórek śródbłonka

Bezkontaktowa tachymetria

Minimalna rozdzielność komórek 1,14um (V)x 1,45 um (H)

Obszar pomiaru 0,25 x 0,54 mm

Punkty fiksacji:

1 centralny oraz 6 peryferyjnych (2;4;6;8;10 oraz 12 „godzina”)

Powiększenie optyczne x 190

Rozdzielczość wyświetlania: 1,14 um

Badanie wykonywane automatycznie lub manualnie

Badania:

- możliwość analizowania do 15 obrazów jednocześnie

- możliwość pomiaru do 300 komórek

- gęstość komórek

- rozmiar komórek

- morfologia komórek

- możliwość oznaczania komórek ze względu na kształt

- możliwość wyboru zdjęcia do analizy

- możliwość ręcznego określenia obszaru ujęcia, który ma zostać poddany analizie

- możliwość ręcznego ustawienia krawędzi komórki

- możliwość procentowego określenia ilości komórek o kształcie heksagonalnym (pleomorphisim)

- współczynnik zmienności powierzchni komórek (polymegathisim)

- bezkontaktowa  pachymetria (dokładność pomiaru tachymetrycznego : + 10 um)

Ekran LCD, kolorowy 8,4” (cala)

Możliwość obsługi urządzenia przez ekran dotykowy

Zakres ruchów głowicy:

88 (x) 40 (y) 50 (z)

Podbródek elektrycznie podnoszony do 70 mm

Wymiary:

453 x308x493 mm

Waga ok. 18 kg

Zasilanie: AC 100 do 240 V

Stolik elektrycznie podnoszony pod urządzenie

Drukarka w standardzie PictBridge ?

Zamawiający wyjaśnia:

Ad. 1)

Zamawiający nie przychyla się do wniosku Wykonawcy i nie dopuszcza mikroskopu spekularnego o parametrach wskazanych w zapytaniach. Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie z opisanym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Dyrektor PZOZ

Jolanta Kręcka