Starachowice 12.04.2012

DEZ –P/21/04/2012/ZN/RE/P1

Uczestnicy postępowania

Dot. dostawa aparatu do znieczuleń i respiratorów dla Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Starachowicach wraz z montażem i szkoleniem personelu w zakresie obsługi.

Numer ogłoszenia: 78377 - 2012; data zamieszczenia: 05.04.2012

W odpowiedzi na pytania złożone do ww. postępowania

Treść pytań:

- dot aparat do znieczulania z monitorem -  pkt 11. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat do znieczulania ogólnego z dwoma uchwytami na parowniki, z których jeden jest aktywny a drugi uchwyt na parownik znajduje się z boku aparatu skąd łatwo można przewiesić drugi parownik na port aktywny?

- dot. Aparat do znieczulania z monitorem – pkt 13. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat do znieczulania z monitorem z wyjściem świeżych gazów do prowadzenia wentylacji w układzie pół-otwartym z rozłączeniem układu okrężnego?

- dot. Aparat do znieczulania z monitorem – pkt 17. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat do znieczulania ogólnego z zintegrowanym z aparatem dodatkowym przepływomierzem do podawania tlenu przez maskę podczas znieczuleń przewodowych?

- dot. Aparat do znieczulania z monitorem – pkt 88. Czy Zamawiający dopuści pomiar zwiotczenia mięśni NMT za pomocą niewielkiego niezależnego monitora, który można wykorzystać na dowolnym stanowisku do znieczulania? Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011r (Dz.U. z 2011 nr 31 poz.158) w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej wyraźnie mówią, że stanowisko do znieczulenia powinno być wyposażone w „monitor zwiotczenia mięśniowego – 1 na stanowisko znieczulenia”. Wymóg Zamawiającego dotyczy dostarczenia modułu NMT a nie monitora jest wyraźnym ograniczeniem liczby potencjalnych Oferentów mogących brać udział w postępowaniu.

- dot. Aparat do znieczulenia z monitorem – pkt 89. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat do znieczulania ogólnego z monitorem bez możliwości rozbudowy o moduł pomiaru wydatku energetycznego EE oraz wskaźnika oddechowego RQ?

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podzielenie przedmiotu zamówienia na części i wydzielenie jako oddzielnej pozycji aparat do znieczuleń? Taka czynność pozwoli na wzięcie udziału w postępowaniu większej ilości wykonawców, a tym samym na uzyskanie bardziej konkurencyjnych i korzystniejszych ofert.

- dot. Paragraf 2 pkt 7 wzoru umowy. Wnosimy o zmianę brzmienia zapisów umowy: „Trzykrotna naprawa aparatu (dwukrotna tego samego elementu) w okresie gwarancyjnym powoduje wymianę całego aparatu na nowy wolny od wad” na „ maksymalnie dwie naprawy tego samego elementu lub podzespołu w okresie gwarancji powoduje, że niesprawny element lub podzespół zostanie wymieniony na nowy wolny od wad”. Powszechnie stosowaną praktyką jest gwarantowanie wymiany wadliwego elementu lub podzespołu natomiast Wykonawca nie może gwarantować że po dwóch naprawach tego samego elementu a trzykrotnej naprawie aparatu wymieni cały sprzęt na nowy pomimo, że wada dotyczy tylko elementu lub podzespołu”.

Wyjaśniamy:

Ad. 1 – 4. Zamawiający nie dopuszcza. Wymagania zgodnie z opisem w SIWZ

Ad. 5.  Zamawiający dopuszcza.

Ad. 6.  Zamawiający nie dokonuje podziału przedmiotu zamówienia na oddzielne pozycje, pakiety.

Ze względu na miejsce przeznaczenia aparatów Zamawiający chce uzyskać urządzenia od jednego Wykonawcy między innymi w celu powierzenia mu prowadzenia pełnej obsługi serwisowej (np. zgłaszanie awarii, przeglądów, sprawdzeń i kontroli bezpieczeństwa).

Zamawiający zgodnie z zapisami SIWZ w oparciu o art. 23 uPzp dopuszcza złożenie ofert wspólnych.

Ad. 7. Zamawiający modyfikuje paragraf 2 pkt 7 projektu umowy który otrzymuje brzmienie:

„ Trzykrotna naprawa tego samego elementu/podzespołu w okresie gwarancji powoduje jego wymianę na nowy wolny od wad. Przy kolejnej awarii tego elementu/podzespołu Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania wymiany aparatu na nowy wolny od wad.”

Prosimy wszystkich Wykonawców o uwzględnienie powyższych wyjaśnień w swoich ofertach.

Dyrektor PZOZ Starachowice

/ - / lek med. Jolanta Kręcka

……………………………………….

( podpis osoby upoważnionej )