Załącznik nr 2 do siwz  - zestawienie parametrów

| Lp. | Rodzaj oznaczenia | Ilość oznaczeń 30 mies. | Nazwa handlowa odczynnika i nr katalogowy jak na fakturze z określeniem wielkości opakowania | Ilość szt | cena jedn. Netto za szt | Wartość netto zł | VAT % | Wartość brutto w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | TSH | 20 000 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | FT4 | 3600 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | FSH | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | LH | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Estradiol | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Progesteron | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Prolaktyna | 900 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Beta-HCG | 1200 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Testosteron | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Kortyzol | 600 |  |  |  |  |  |  |
| 11. | PSA | 2000 |  |  |  |  |  |  |
| 12. | CEA | 800 |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Troponina | 16000 |  |  |  |  |  |  |
| 14. | IgE | 1600 |  |  |  |  |  |  |
| 15. | HBs Ag | 4300 |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Anty- HBs ilościowo | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Anty -HCV | 5500 |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Anty CCP | 1800 |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Anty HIV + Ag( combo) | 1900 |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Toxo IgG ilościowo | 2000 |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Toxo IgM | 2200 |  |  |  |  |  |  |
| 22. | CMV IgM jakościowo | 800 |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Parathormon | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Prokalcytonina | 1600 |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Anty -TPO | 800 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | BNP | 2100 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | CA-15-3 | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | AFP | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | CA 19-9 | 600 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | CA-125 | 700 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Ferrytyna | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 32. | Witamina D total | 600 |  |  |  |  |  |  |
| 33. | FT3 | 700 |  |  |  |  |  |  |
| 34. | Anty-Tg | 300 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |

W wyżej wymienionych ilościach badań należy uwzględnić kalibratory, materiały kontrolne na dwóch  poziomach, bądź trzech  w zależności od badanego parametru.

Materiały zużywalne i eksploatacyjne oraz inne (jeśli występują)

| Lp. | Nazwa handlowa asortymentu i nr katalogowy jak na fakturze z określeniem wielkości opakowania | Ilość szt | cena jedn. Netto za szt | Wartość netto zł | VAT % | Wartość brutto w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  | xxxxxx |  |

Za niedoszacowanie ilości kalibratorów, materiałów  kontrolnych, materiałów zużywalnych do ilości oznaczeń odpowiada Wykonawca/Oferent

Dzierżawa analizatora

| Lp. | Nazwa analizatora, producent | Cena netto dzierżawy za 1 mies/zł | Okres dzierżawy w mies | Wartość netto 30 mies/zł | VAT % | Wartość brutto 30mies/ zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  | 30 |  |  |  |
| RAZEM |  | xxxxxx |  |

Parametry graniczne aparatu

| Lp. | Parametry minimalne aparatu | Parametr wmagany | Parametry oferowane opis /wypełnia oferent, nie wypełnienie kolumny powoduje odrzucenie oferty/ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nazwa analizatora , producent | TAK |  |
| 2. | Analizator nie starszy niż 2009 rok produkcji | TAK |  |
| 3. | Analizator w pełni automatyczny pracujący w trybie rutynowym i trybie cito z możliwością ciągłego dostawiania próbek | TAK |  |
| 4. | Detektor obecności skrzepów i mikroskrzepów | TAK |  |
| 5. | Możliwość rozcieńczania próbek do badań przez analizator | TAK |  |
| 6. | Odczynniki w stanie płynnym, gotowe do użycia | TAK |  |
| 7. | Czas wykonywania Troponiny do 20 minut od momentu wstawienia do analizatora | TAK |  |
| 8. | Instrukcja analizatora w języku polskim. | TAK |  |
| 9. | System kontroli jakości-dzienne i zbiorcze raporty kontrolne | TAK |  |
| 10. | Analizator wyposażony w UPS-a zewnętrzny z podtrzymaniem pracy min. 30 minut | TAK |  |
| 11. | Czas otrzymania pierwszego wyniku max. 30 min . od momentu uruchomienia analizatora | TAK |  |
| 12. | Wstawianie próbek pierwotnych z zastosowaniem kodów kreskowych | TAK |  |
| 13. | System chłodzenia odczynników w analizatorze . | TAK |  |
| 14. | Automatyczne monitorowanie poziomu odczynników, odpadów stałych i płynnych | TAK |  |
| 15. | Włączenie analizatora do sieci LIS Marcel na koszt Wykonawcy | TAK |  |
| 16. | Instrukcja obsługi analizatora w języku polskim | TAK |  |
| 17. | Bezpłatny serwis gwarancyjny w okresie trwania dzierżawy analizatora | TAK |  |
| 18. | Telefoniczny dostęp do serwisu . | TAK |  |
| 19. | Usunięcie awarii analizatora przez autoryzowany serwis w ciągu 48 godzin od zgłoszenia | TAK |  |
| 20. | Bezpłatna instalacja, uruchomienie analizatora oraz szkolenie personelu w zakresie obsługi analizatora. | TAK |  |
| 21. | Termin instalacji i pełne uruchomienie analizatora w ciągu 14 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu | TAK |  |
| 22. | Dostawy odczynników na koszt Oferenta w terminie nieprzekraczalnym 7 dni. | TAK |  |
| 23. | Minimalny termin ważności odczynników i kalibratorów 6 miesięcy | TAK |  |
| 24. | Drukarka zewnętrzna umożliwiająca wydruk wyników kalibracji i ewentualny wydruk w przypadku awarii LIS | TAK |  |
| 25. | Wieloparametrowy materiał kontrolny | TAK |  |
| 26. | Analizator wyposażony w podajnik statywów na probówki | TAK |  |
| 27. | Jeżeli Oferent niepoprawnie oszacuje ilości materiałów eksploatacyjnych, kalibratorów, materiałów kontrolnych wówczas na własny koszt dostarczy je Swiadczeniobiorcy | TAK |  |

Wykonawca oświadcza, iż zaoferowana konfiguracja aparatu zapewnia prawidłową pracę urządzenia bez dodatkowych zakupów

Dodatkowe informacje:

-W PRZYPADKU NAPRAW TRWAJĄCYCH DŁUŻEJ NIŻ 5 DNI  WYKONAWCA ZAPEWNI URZĄDZENIE ZASTĘPCZE  .

-W PRZYPADKU TRZYKROTNEJ AWARII TEGO SAMEGO PODZESPOŁU ANALIZATORA WYMAGANA WYMIANA ANALIZATORA NA INNY EGZEMPLARZ

Wraz z ofertą Wykonawca przedstawi:

- certyfikaty lub deklaracje zgodności lub atesty dopuszczające wyroby do użytku

- zaoferowane odczynniki muszą być dopuszczone do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy o wyrobach medycznych, posiadać aktualne karty charakterystyk zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Analizator musi posiadać certyfikat CE

Wykonawca dostarczy firmowe materiały informacyjne (foldery, rysunki) zawierające parametry techniczno eksploatacyjne, konfigurację oferowanego aparatu, ulotki odczynników wraz z materiałami kontrolnymi, zużywalnymi i eksploatacyjnymi.