Załacznik nr 2

Opis wymagań minimalnych

Parametry graniczne dotyczące analizatora

| Lp. | Opis parametru | Wymaganie TAK/NIE | Oferowane parametry, opis (wypełnia Oferent) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Automatyczny analizator koagulologiczny nie starszy niż z 2010 roku | TAK |  |  |
| 2 | Wbudowany komputer umożliwiający pracę w przypadku awarii LSI | TAK |  |  |
| 3 | Posiadanie 3 ścieżek pomiarowych: chronometryczna, chromogenna, turbidymetryczna | TAK |  |  |
| 4 | Zakres badań: PT + Fibrynogen, APTT, Fibrynogen Clauss, TT III, Białko-C, D-Dimer, plazminogen i ewentualnie inne (opcja tak/nie) – podać | TAK |  |  |
| 5 | Możliwość oznaczania fibrynogenu równolegle z PT | TAK |  |  |
| 6 | Pobieranie materiału z próbki pierwotnej (probówka wyjęta z wirówki bez przelewania i naczynek pośredniczących bez potrzeby wstępnego przygotowania | TAK |  |  |
| 7 | Oddzielne igły dozujące do osoczy i odczynników (brak możliwości kontaminacji) | TAK |  |  |
| 8 | Automatyczna kompensacja zmętnienia pierwotnego (możliwość pomiaru osoczy żółtaczkowych czy lipemicznych) | TAK |  |  |
| 9 | Możliwość samodzielnego programowania pomiarów w tym wybór: oznaczenie pojedyncze czy dublet | TAK |  |  |
| 10 | Wbudowany czytnik kodów kreskowych dla próbek pacjenta | TAK |  |  |
| 11 | Możliwość podłączenia do sieci komputerowej-komunikacja dwukierunkowa z zewnętrznym zleceniem badań | TAK |  |  |
| 12 | Oprogramowanie w języku polskim | TAK |  |  |
| 13 | Aplikacje odczynnikowe w języku polskim | TAK |  |  |
| 14 | Posiadanie trybu badań CITO | TAK |  |  |
| 15 | Odczynniki chłodzone na pokładzie analizatora | TAK |  |  |
| 16 | Współczynnik czułości do PT-ISI nie większy niż 1,1 | TAK |  |  |
| 17 | Ulotki odczynników, kalibratorów i materiałów zużywalnych zawierają metodyki, parametry i wyniki oznaczeń kontrolnych uzyskanych dla danego typu aparatu, udokumentowanych wynikami badań | TAK |  |  |
| 18 | Włączenie oferowanego analizatora w posiadany przez Szpital LSI na koszt Oferenta | TAK |  |  |

Dla analizatora gwarancja pełna zawierająca bezpłatny serwis producencki na czas trwania umowy w zakresie napraw (usługa i części zamienne), konserwacji i przeglądów wynikających z zaleceń producenta.

Czas reakcji serwisu tj. przyjazd serwisanta w czasie nie dłuższym niż 48 godzin od zgłoszenia w dni robocze. W przypadku napraw trwających dłużej niż 5 dni Wykonawca zapewni urządzenie zastępcze.

Wraz z ofertą Wykonawca przedstawi:

- certyfikaty lub deklaracje zgodności lub atesty dopuszczające wyroby do użytku

- zaoferowane odczynniki muszą być dopuszczone do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o wyrobach medycznych, posiadać aktualne karty charakterystyk zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Analizator musi posiadać certyfikat CE

Firmowe materiały informacyjne (foldery, rysunki) zawierające parametry techniczno eksploatacyjne, konfiguracje oferowanego aparatu, ulotki odczynników wraz z materiałami kontrolnymi, zużywalnymi i eksploatacyjnymi.

Instrukcja obsługi oraz dokumentacja techniczna analizatora w języku polskim wymagana przy dostawie aparatu.

Odczynniki

| Lp. | Rodzaj oznaczenia | Ilość oznaczeń 36 mies. | Nazwa handlowa odczynnika | Ilość szt | cena jedn. netto za szt | Wartość netto zł | VAT % | Wartość brutto w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | PT | 50 000 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | APTT | 25 000 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Fibrynogen | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | TT | 300 |  |  |  |  |  |  |

W wyżej wymienionych ilościach badań należy uwzględnić materiały eksploatacyjne i kontrolne przy codziennej kontroli na jednym z poziomów (naprzemiennie NORMALNT i WYSOKI)

Materiały eksploatacyjne i kontrolne

Materiały eksploatacyjne I kontrolne przy codziennej kontroli na jednym z poziomów  (naprzemiennie  NORMALNY i WYSOKI)

| Lp. | Nazwa handlowa asortymentu | Ilość szt | cena jedn. Netto za szt | Wartość netto zł | VAT % | Wartość brutto w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  | xxxxxx |  |

Za niedoszacowanie ilości materiałów eksploatacyjnych i kontrolnych przy codziennej kontroli  na jednym z poziomów ( naprzemiennie NORMALNY i WYSOKI) do ilości oznaczeń odpowiada Wykonawca /Oferent

Dzierżawa analizatora ( dla aparatu używanego nie starszego niż z 2010 r. )

| Lp. | Nazwa analizatora, producent | Cena netto dzierżawy za 1 mies/zł | Okres dzierżawy w mies | Wartość netto 36mies/zł | VAT % | Wartość brutto 36mies/ zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  | 36 |  |  |  |
| RAZEM |  | xxxxxx |  |

…………………………………..

Data i podpis Wykonawcy