Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 379112-2012 z dnia 2012-10-03 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Starachowice
Trzpień przynasadowy uniwersalny, krótki tytanowy o eliptyczno oktagonalnym przekroju o powierzchni piaskowanej. Wyposażony w płetwy antyrotacyjne wzdłuż całej długości trzpienia. 13 rozmiarów trzpieni standardowych (długość od min...
Termin składania ofert: 2012-10-18

Numer ogłoszenia: 393746 - 2012; data zamieszczenia: 11.10.2012

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 379112 - 2012 data 03.10.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Radomska 70, 27-200 Starachowice, woj. świętokrzyskie, tel. 041 2745202 w. 182, fax. 041 2746158.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

- Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.3).

- W ogłoszeniu jest: Trzpień przynasadowy uniwersalny, krótki tytanowy o eliptyczno oktagonalnym przekroju o powierzchni piaskowanej. Wyposażony w płetwy antyrotacyjne wzdłuż całej długości trzpienia. 13 rozmiarów trzpieni standardowych (długość od min 94mm do min 139mm, kat CCD 133°) 13 rozmiarów trzpieni waryzowanych (długość od min 94mm do 139 m kąt CCD 122°) Stożek 12/14 mm. Wkład polietylenowy stabilizowany przeciwutleniaczem kompatybilny z panewką bezcementową typu press-fit dostępną w dwóch wersjach: hemisferycznej i z 15 stopniową nadbudową zapobiegającą zwichnięciom. Śruby panewkowe wykonane z tytanu w rozmiarach od min 20mm do min 70 mm. Panewka antyluksacyjna, czasza panewki metalowa, polerowana. Wkładka panewkowa z polietylenu stabilizowanego przeciwutleniaczem nie zatrzaskująca się w czaszy (wkładka porusza się swobodnie w czaszy) Głowa metalowa o średnicy 22,2 lub 28 mm z 4 długościami szyjki. Głowa ceramiczna o średnicy 28 mm, 32 mm, 36 mm w min. 3 rozmiarach długości szyjki, kompatybilna z konusem o wymiarach: 11,3/12,5/12,1 mm Panewka stawu biodrowego, sferyczna z pokryciem przestrzenną, trójwymiarową okładziną umożliwiającąprzerost tkanką kostną wraz z jej unaczynianiem i unerwieniem oraz biointegrację panewki, zapewniające wysoki współczynnik tarcia (poprawa stabilności), dostępna w opcki pełnej jak i otworowej do dodatkowej fiskacji śrubami w rozmiarach zewnętrznych 44-72mm, pozwalającym na zastosowanie artykulacji polietylen-metal dla głów 22-44, ceramika - ceramika w zakresie głów 28-44 System wkładek chromokobaltowych implantowanych w czaszach metalowych panewek bezcementowych, umożliwiających zastosowanie artykulacji dwupłaszczyznowej. Wkładki akceptujące głowy polietylenowe w rozmiarach 42 mm OD do 64 mm OD, wykonane z nowoczesnego ultra usieciowanego polietylenu o wzmocnionej odporności na ścieranie i zwiekszonej wytrzymałości mechanicznej. Głowy polietylenowe umożliwiające jednocześnie artykulację wewnętrzną o średnicy 22,2 mm ID i 28 mm ID. Rozmiary wkładek chromokobaltowych: od 36 mm ID do 58 mm ID, o możliwości zastosowania głowy polietylenowej o średnicy zewnętrznej 36 mm już w panewce o rozmiarze 44 mm. Płytka tytanowa o grubości do 2mm, T-kształtna, ukośna, 4-otworowa, otwory gwintowane pod wkręty fi 2,4 i 2,7mm, kształtowa, lewa i prawa, dł. 28, 30, 32mm, Wkręty tytanowe o średnicy 2,4mm, z łbem gwintowanym, posiadającym gwintowaną część walcową i stożkową część dociskową, barwione na kolor płytek z jakimi współpracują Wkrety tytanowe o średnicy 2,7 mm, z łbem zaokrąglonym, korowe, barwione w innym kolorze niż wkręty z łbem gwintowanym Płyta stalowa, prosta, do kości drobnych, półrynienkowa, zaokrąglona na końcach, o grubości 1 mm i szerokości 7 mm oraz 5 mm, pod wkręty korowe o średnicy 2,7mm i 2,0mm, otworowa, otwory owalne Płyta stalowa, kształtowa, zakrąglona, L i T kształtna, półrynienkowa, szerokość części poprzecznej do 14 mm, szerokość trzonu do 7mm, grubość 1mm, liczba otworów w części poprzecznej - 2, w części trzonowej - 3, otwory pod wkręty korowe o średnicy 2,7mm Gwóźdź Kirschnera fi 0,8mm - 1,4mm dł.150 mm Gwóźdź Kirschnera fi 0,8mm - 1,4mm dł.310 mm Gwóźdź Kirschnera fi 1,5mm - 2,5mm dł.150 mm Gwóźdź Kirschnera fi 1,5mm - 2,5mm dł.310 mm Wkręt stalowy korowy fi 2,0 i 2,7mm, dł. 6-38mm, gniazdo sześciokątne Stalowy gwóźdź śródszpikowy udowy kaniulowany, sterylny, antegrade/rotregrade. Długość gwoździa 260-480 mm ze skokiem co 20 mm, średnica gwoździa 10-14 mm. Promień wygięcia gwoździa 3000 mm. Środek dystalnego otworu ryglującego umiejscowiony 10 mm od końca gwoździa. Możliwość kompresji w zakresie 10 mm. Możliwość zastosowania w części dalszej kości udowej obustronnych rygli kołnierzowych. Możliwość zastosowania celownika dystalnego Śruba blokująca stalowa, sterylna ø 5 mm i dł. 25-120 mm Zaślepka stalowa sterylna, ø 8 mm o dł. 0 mm i ø 11.5 mm o dł. 5-15 mm Stalowy gwóźdź śródszpikowy piszczelowy kaniulowany, sterylny. Długość gwoździa 240-420 mm ze skokiem co 15 mm, średnica gwoździa 8-14 mm. Wygięcie gwoździa w części bliższej o wartości 10° a w części dalszej o wartości 4°. Środek dystalnego otworu ryglującego umiejscowiony 5 mm od końca gwoździa. Możliwość kompresji w zakresie 10 mm. Możliwość zastosowania celownika dystalnego Śruba blokująca stalowa, sterylna ø 5 mm i ø 4 mm i dł. 25-120 mm Zaślepka stalowa sterylna, ø 8 mm o dł. 0 mm i ø 11.5 mm o dł. 5-15 mm Tytanowy gwóźdź śródszpikowy rekonstrukcyjny udowy, kaniulowany, sterylny. Długość gwoździa od 340-480 mm ze skokiem co 20 mm, średnica 9, 11, 13 i 15 mm. Kąt szyjkowo-trzonowy 125°. Wygięcie gwoździa w części bliższej o wartości 4° na valgus. Promień wygięcia gwoździa 2000 mm. Możliwość zastosowania celownika dystalnego Śruba główna ciągnąca tytanowa, kaniulowana, sterylna ø 6.5 mm, dł. śruby 65-130 mm Śruba blokująca tytanowa, sterylna, ø 5 mm, dł. 25-120 mm ze skokiem co 5 mm Śruba kompresyjna tytanowa, sterylna ø 8 mm Zaślepka tytanowa sterylna, ø 8 mm i dł. 0 mm oraz ø 13 mm i dł. 5-15 mm Tytanowy gwóźdź śródszpikowy do artrodezy stawu kolanowego, kaniulowany, sterylny. Długość gwoździa 540-780 mm, średnica gwoździa 11.5 i 13 mm. Promień wygięcia gwoździa 3000 mm. Gwoździe prawe/lewe. Śruba blokująca tytanowa, sterylna, ø 5 mm, dł. 25-120 mm ze skokiem co 5 mm Śruba kompresyjna tytanowa, sterylna, ø 8 mm i dł. 0-15 mm Zaślepka tytanowa sterylna, ø 8 mm standardowa oraz ø 11.5 mm i dł. 5-35 mm Tytanowy gwóźdź śródszpikowy do artrodezy stawu skokowego, kaniulowany, sterylny. Długość gwoździa 150, 200 i 300 mm. Średnica gwoździa 10-12 mm. Wygięcie gwoździa w części dalszej o wartości 5° na valgus. Gwoździe prawe/lewe. Śruba blokująca tytanowa, sterylna ø 5 mm, dł. 25-120 mm ze skokiem co 2.5 mm Śruba kompresyjna tytanowa, sterylna ø 8 mm i dł. 14.5 mm Zaślepka tytanowa, sterylna ø 8 mm i o dł. 4 mm oraz ø 12 mm i o dł. 5-15 mm Stalowa płyta ukształtowana anatomicznie do dalszej nasady kości udowej, boczna, prawa/lewa. Ilość otworów w trzonie: 4, 6, 8, 10, 12, 14 i 16. Długość płyty: 130, 166, 202, 238, 274, 310 i 343 mm. W części nasadowej płyty 5 otworów gwintowanych pod śruby blokowane ø 5.0 mm i 3 otwory niegwintowane pod śruby gąbczaste ø 6.5 mm (możliwość zastosowania techniki śruby ciągnącej). W trzonie płyty naprzemiennie otwory standardowe pod śruby korowe ø 4.5 mm (z możliwością nagwintowania poprzez wkładki gwintowane pod śruby blokowane ø 5.0 mm) oraz otwory gwintowane pod śruby blokowane ø 5.0 mm. Na całej długości płyty otwory do wprowadzenia drutów Kirschnera. Możliwość zastosowania przeziernego celownika Stalowa śruba blokująca ø 5.0 mm, dł. 14-95 mm Stalowa śruba korowa ø 4.5 mm, dł. 14-95 mm Stalowa śruba gąbczasta ø 6.5 mm (dł. gwintu 16 mm, 32 mm lub pełny), dł. śruby 60-95 mm..

- W ogłoszeniu powinno być: Trzpień przynasadowy uniwersalny, krótki tytanowy o eliptyczno oktagonalnym przekroju o powierzchni piaskowanej. Wyposażony w płetwy antyrotacyjne wzdłuż całej długości trzpienia. 13 rozmiarów trzpieni standardowych (długość od min 94mm do min 139mm, kat CCD 133°) 13 rozmiarów trzpieni waryzowanych (długość od min 94mm do 139 m kąt CCD 122°) Stożek 12/14 mm. Wkład polietylenowy stabilizowany przeciwutleniaczem kompatybilny z panewką bezcementową typu press-fit dostępną w dwóch wersjach: hemisferycznej i z 15 stopniową nadbudową zapobiegającą zwichnięciom. Śruby panewkowe wykonane z tytanu w rozmiarach od min 20mm do min 70 mm. Panewka antyluksacyjna, czasza panewki metalowa, polerowana. Wkładka panewkowa z polietylenu stabilizowanego przeciwutleniaczem nie zatrzaskująca się w czaszy (wkładka porusza się swobodnie w czaszy) Głowa metalowa o średnicy 22,2 lub 28 mm z 4 długościami szyjki. Głowa ceramiczna o średnicy 28 mm, 32 mm, 36 mm w min. 3 rozmiarach długości szyjki, kompatybilna z konusem o wymiarach: 11,3/12,5/12,1 mm Panewka stawu biodrowego, sferyczna z pokryciem przestrzenną, trójwymiarową okładziną umożliwiającąprzerost tkanką kostną wraz z jej unaczynianiem i unerwieniem oraz biointegrację panewki, zapewniające wysoki współczynnik tarcia (poprawa stabilności), dostępna w opcki pełnej jak i otworowej do dodatkowej fiskacji śrubami w rozmiarach zewnętrznych 44-72mm, pozwalającym na zastosowanie artykulacji polietylen-metal dla głów 22-44, ceramika - ceramika w zakresie głów 28-44 System wkładek chromokobaltowych implantowanych w czaszach metalowych panewek bezcementowych, umożliwiających zastosowanie artykulacji dwupłaszczyznowej. Wkładki akceptujące głowy polietylenowe w rozmiarach 42 mm OD do 64 mm OD, wykonane z nowoczesnego ultra usieciowanego polietylenu o wzmocnionej odporności na ścieranie i zwiekszonej wytrzymałości mechanicznej. Głowy polietylenowe umożliwiające jednocześnie artykulację wewnętrzną o średnicy 22,2 mm ID i 28 mm ID. Rozmiary wkładek chromokobaltowych: od 36 mm ID do 58 mm ID, o możliwości zastosowania głowy polietylenowej o średnicy zewnętrznej 36 mm już w panewce o rozmiarze 44 mm. Płytka tytanowa o grubości do 2mm, T-kształtna, ukośna, 4-otworowa, otwory gwintowane pod wkręty fi 2,4 i 2,7mm, kształtowa, lewa i prawa, dł. 28, 30, 32mm, Wkręty tytanowe o średnicy 2,4mm, z łbem gwintowanym, posiadającym gwintowaną część walcową i stożkową część dociskową, barwione na kolor płytek z jakimi współpracują Wkrety tytanowe o średnicy 2,7 mm, z łbem zaokrąglonym, korowe, barwione w innym kolorze niż wkręty z łbem gwintowanym Płyta stalowa, prosta, do kości drobnych, półrynienkowa, zaokrąglona na końcach, o grubości 1 mm i szerokości 7 mm oraz 5 mm, pod wkręty korowe o średnicy 2,7mm i 2,0mm, otworowa, otwory owalne Płyta stalowa, kształtowa, zakrąglona, L i T kształtna, półrynienkowa, szerokość części poprzecznej do 14 mm, szerokość trzonu do 7mm, grubość 1mm, liczba otworów w części poprzecznej - 2, w części trzonowej - 3, otwory pod wkręty korowe o średnicy 2,7mm. Tytanowe płytki do zespoleń złamań nasady dalszej kości promieniowej, anatomiczne i uniwersalne dłoniowe, grzbietowe oraz kolumnowe promieniowe i łokciowe, z otwartymi niegwintowanymi do śrub i kołków o średnicy 2,0 mm, 2,3 mm, 2,7 mm korowych i blokowanych z nagwintowanymi głowami, które blokują się w płycie przez wytworzenie gwintu w otworze w trakcie wkręcania, bez konieczności stosowania śrubokrętu dynamometrycznego. Możliwość ustawienia kąta wprowadzania śruby blokowanej w zakresie +/- 15°. 50 Śruba blokowana tytanowa o średnicy 2,3mm i 2,7mm, długość w zakresie 10-38 mm 300 Śruba korowa tytanowa o średnicy 2,3mm i 2,7mm, długość w zakresie 10-38 mm 60 Gwóźdź Kirschnera fi 0,8mm - 1,4mm dł.150 mm Gwóźdź Kirschnera fi 0,8mm - 1,4mm dł.310 mm Gwóźdź Kirschnera fi 1,5mm - 2,5mm dł.150 mm Gwóźdź Kirschnera fi 1,5mm - 2,5mm dł.310 mm Wkręt stalowy korowy fi 2,0 i 2,7mm, dł. 6-38mm, gniazdo sześciokątne Stalowy gwóźdź śródszpikowy udowy kaniulowany, sterylny, antegrade/rotregrade. Długość gwoździa 260-480 mm ze skokiem co 20 mm, średnica gwoździa 10-14 mm. Promień wygięcia gwoździa 3000 mm. Środek dystalnego otworu ryglującego umiejscowiony 10 mm od końca gwoździa. Możliwość kompresji w zakresie 10 mm. Możliwość zastosowania w części dalszej kości udowej obustronnych rygli kołnierzowych. Możliwość zastosowania celownika dystalnego Śruba blokująca stalowa, sterylna ø 5 mm i dł. 25-120 mm Zaślepka stalowa sterylna, ø 8 mm o dł. 0 mm i ø 11.5 mm o dł. 5-15 mm Stalowy gwóźdź śródszpikowy piszczelowy kaniulowany, sterylny. Długość gwoździa 240-420 mm ze skokiem co 15 mm, średnica gwoździa 8-14 mm. Wygięcie gwoździa w części bliższej o wartości 10° a w części dalszej o wartości 4°. Środek dystalnego otworu ryglującego umiejscowiony 5 mm od końca gwoździa. Możliwość kompresji w zakresie 10 mm. Możliwość zastosowania celownika dystalnego Śruba blokująca stalowa, sterylna ø 5 mm i ø 4 mm i dł. 25-120 mm Zaślepka stalowa sterylna, ø 8 mm o dł. 0 mm i ø 11.5 mm o dł. 5-15 mm Tytanowy gwóźdź śródszpikowy rekonstrukcyjny udowy, kaniulowany, sterylny. Długość gwoździa od 340-480 mm ze skokiem co 20 mm, średnica 9, 11, 13 i 15 mm. Kąt szyjkowo-trzonowy 125°. Wygięcie gwoździa w części bliższej o wartości 4° na valgus. Promień wygięcia gwoździa 2000 mm. Możliwość zastosowania celownika dystalnego Śruba główna ciągnąca tytanowa, kaniulowana, sterylna ø 6.5 mm, dł. śruby 65-130 mm Śruba blokująca tytanowa, sterylna, ø 5 mm, dł. 25-120 mm ze skokiem co 5 mm Śruba kompresyjna tytanowa, sterylna ø 8 mm Zaślepka tytanowa sterylna, ø 8 mm i dł. 0 mm oraz ø 13 mm i dł. 5-15 mm Tytanowy gwóźdź śródszpikowy do artrodezy stawu kolanowego, kaniulowany, sterylny. Długość gwoździa 540-780 mm, średnica gwoździa 11.5 i 13 mm. Promień wygięcia gwoździa 3000 mm. Gwoździe prawe/lewe. Śruba blokująca tytanowa, sterylna, ø 5 mm, dł. 25-120 mm ze skokiem co 5 mm Śruba kompresyjna tytanowa, sterylna, ø 8 mm i dł. 0-15 mm Zaślepka tytanowa sterylna, ø 8 mm standardowa oraz ø 11.5 mm i dł. 5-35 mm Tytanowy gwóźdź śródszpikowy do artrodezy stawu skokowego, kaniulowany, sterylny. Długość gwoździa 150, 200 i 300 mm. Średnica gwoździa 10-12 mm. Wygięcie gwoździa w części dalszej o wartości 5° na valgus. Gwoździe prawe/lewe. Śruba blokująca tytanowa, sterylna ø 5 mm, dł. 25-120 mm ze skokiem co 2.5 mm Śruba kompresyjna tytanowa, sterylna ø 8 mm i dł. 14.5 mm Zaślepka tytanowa, sterylna ø 8 mm i o dł. 4 mm oraz ø 12 mm i o dł. 5-15 mm Stalowa płyta ukształtowana anatomicznie do dalszej nasady kości udowej, boczna, prawa/lewa. Ilość otworów w trzonie: 4, 6, 8, 10, 12, 14 i 16. Długość płyty: 130, 166, 202, 238, 274, 310 i 343 mm. W części nasadowej płyty 5 otworów gwintowanych pod śruby blokowane ø 5.0 mm i 3 otwory niegwintowane pod śruby gąbczaste ø 6.5 mm (możliwość zastosowania techniki śruby ciągnącej). W trzonie płyty naprzemiennie otwory standardowe pod śruby korowe ø 4.5 mm (z możliwością nagwintowania poprzez wkładki gwintowane pod śruby blokowane ø 5.0 mm) oraz otwory gwintowane pod śruby blokowane ø 5.0 mm. Na całej długości płyty otwory do wprowadzenia drutów Kirschnera. Możliwość zastosowania przeziernego celownika Stalowa śruba blokująca ø 5.0 mm, dł. 14-95 mm Stalowa śruba korowa ø 4.5 mm, dł. 14-95 mm Stalowa śruba gąbczasta ø 6.5 mm (dł. gwintu 16 mm, 32 mm lub pełny), dł. śruby 60-95 mm..

- Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).

- W ogłoszeniu jest: 18.10.2012 godzina 11:00, miejsce: Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej, 27-200 Starachowice, ul. Radomska 70, Pokój nr 222 Sekretariat...

- W ogłoszeniu powinno być: 22.10.2012 godzina 11:00, miejsce: Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej, 27-200 Starachowice, ul. Radomska 70, Pokój nr 222 Sekretariat...

- Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: ZałacznikI.

- W ogłoszeniu jest: 1. Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Płytka tytanowa o grubości do 2mm, T-kształtna, ukośna, 4-otworowa, otwory gwintowane pod wkręty fi 2,4 i 2,7mm, kształtowa, lewa i prawa, dł. 28, 30, 32mm, Wkręty tytanowe o średnicy 2,4mm, z łbem gwintowanym, posiadającym gwintowaną część walcową i stożkową część dociskową, barwione na kolor płytek z jakimi współpracują Wkrety tytanowe o średnicy 2,7 mm, z łbem zaokrąglonym, korowe, barwione w innym kolorze niż wkręty z łbem gwintowanym Płyta stalowa, prosta, do kości drobnych, półrynienkowa, zaokrąglona na końcach, o grubości 1 mm i szerokości 7 mm oraz 5 mm, pod wkręty korowe o średnicy 2,7mm i 2,0mm, otworowa, otwory owalne Płyta stalowa, kształtowa, zakrąglona, L i T kształtna, półrynienkowa, szerokość części poprzecznej do 14 mm, szerokość trzonu do 7mm, grubość 1mm, liczba otworów w części poprzecznej - 2, w części trzonowej - 3, otwory pod wkręty korowe o średnicy 2,7mm..

- W ogłoszeniu powinno być: 1. Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Płytka tytanowa o grubości do 2mm, T-kształtna, ukośna, 4-otworowa, otwory gwintowane pod wkręty fi 2,4 i 2,7mm, kształtowa, lewa i prawa, dł. 28, 30, 32mm, Wkręty tytanowe o średnicy 2,4mm, z łbem gwintowanym, posiadającym gwintowaną część walcową i stożkową część dociskową, barwione na kolor płytek z jakimi współpracują Wkrety tytanowe o średnicy 2,7 mm, z łbem zaokrąglonym, korowe, barwione w innym kolorze niż wkręty z łbem gwintowanym Płyta stalowa, prosta, do kości drobnych, półrynienkowa, zaokrąglona na końcach, o grubości 1 mm i szerokości 7 mm oraz 5 mm, pod wkręty korowe o średnicy 2,7mm i 2,0mm, otworowa, otwory owalne Płyta stalowa, kształtowa, zakrąglona, L i T kształtna, półrynienkowa, szerokość części poprzecznej do 14 mm, szerokość trzonu do 7mm, grubość 1mm, liczba otworów w części poprzecznej - 2, w części trzonowej - 3, otwory pod wkręty korowe o średnicy 2,7mm. Tytanowe płytki do zespoleń złamań nasady dalszej kości promieniowej, anatomiczne i uniwersalne dłoniowe, grzbietowe oraz kolumnowe promieniowe i łokciowe, z otwartymi niegwintowanymi do śrub i kołków o średnicy 2,0 mm, 2,3 mm, 2,7 mm korowych i blokowanych z nagwintowanymi głowami, które blokują się w płycie przez wytworzenie gwintu w otworze w trakcie wkręcania, bez konieczności stosowania śrubokrętu dynamometrycznego. Możliwość ustawienia kąta wprowadzania śruby blokowanej w zakresie +/- 15°. Śruba blokowana tytanowa o średnicy 2,3mm i 2,7mm, długość w zakresie 10-38 mm Śruba korowa tytanowa o średnicy 2,3mm i 2,7mm, długość w zakresie 10-38 mm.