Załącznik nr 3 „formularz właściwości  techniczno – użytkowych”.

| PAKIET nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |
| --- |
| Lp. | Wymagania minimalne - wyszczególnienie PARAMETR/ WARUNEK GRANICZNY | Spełnienie parametru TAK/NIE* | Wartość oferowana/opis spełnienia warunku. |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1.1. Serwer bazodanowy |
| 1. | Wyposażenie serwera w dwa procesory z rodziny x 86, o szybkości co najmniej 10172 jednostek wg http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html | TAK/NIE* |  |
| 2. | Wyposażenie serwera w dwa procesory co najmniej 6-cio rdzeniowe, o szybkości taktowania co najmniej 2,50 GHz i o poborze mocy co najwyżej 95W (każdy) | TAK/NIE* |  |
| 3. | Możliwość obsługi przez serwer co najmniej 768 GB pamięci operacyjnej z korekcją błędów ECC. Wyposażenie serwera w co najmniej 32 GB pamięci operacyjnej (należy zastosować pamięci o największej dostępnej pojemności pojedynczej kostki. Wymagana minimalna pojemność pojedynczej kostki co najmniej 8 GB, standard ECC) | TAK/NIE* |  |
| 4. | Możliwość zamontowania w serwerze co najmniej 8 dysków 2,5 cala hot-swap standardu SAS. Wyposażenie serwera w co najmniej 2 dyski SAS 2,5 cala o: pojemności co najmniej 300 GB, o szybkości obrotowej talerzy co najmniej 15000 RPM | TAK/NIE* |  |
| 5. | Wyposażenie serwera w co najmniej 4 porty sieciowe Gigabit Ethernet (wbudowane w płytę główną), oraz możliwość uruchomienia 2 portów 10Gb/s. Możliwość instalacji zarówno różnych modułów SFP do obsługi portów 10 Gb/s, zarówno na złącza światłowodowe, jak i miedziane RJ45. Dopuszcza się by dwa porty ethernet 10Gb/s były wbudowane w płytę główną, do których dostęp aktywowany jest poprzez instalację dodatkowej karty rozszerzeń, nie zajmującej żadnego ze slotów PCI-E, lecz posiadającej swoje dedykowane złącze na płycie głównej. | TAK/NIE* |  |
| 6. | Funkcjonalność wymiany hot-swap: dysków, zasilaczy, wentylatorów w oferowanym serwerze | TAK/NIE* |  |
| 7. | Wyposażenie serwera w co najmniej 2 zasilacze hot-swap o mocy nie mniej niż 675 WAT każdy | TAK/NIE* |  |
| 8. | Wyposażenie serwera w co najmniej 6 portów USB (co najmniej 2 z przodu, co najmniej 4 z tyłu). Wyposażenie serwera w 2 podłączenia VGA (jedno z przodu, drugie z tyłu) | TAK/NIE* |  |
| 9. | Wyposażenie płyty głównej serwera w co najmniej 6 portów PCI-E 8x, w tym co najmniej 3 wolne na przyszłą rozbudowę serwera | TAK/NIE* |  |
| 10. | Wyposażenie serwera w wewnętrzną nagrywarkę DVD | TAK/NIE* |  |
| 11. | Oferowany serwer musi posiadać kontroler RAID, umożliwiającą realizację co najmniej trybów: RAID 0, 1, 10, z wbudowana pamięcią kontrolera co najmniej 512 MB. Dostarczony kontroler RAID musi obsługiwać oferowane dyski twarde. | TAK/NIE* |  |
| 12. | Wymagana karta graficzna o pamięci wewnętrznej co najmniej 16 MB, osiągająca rozdzielczość co najmniej 1600 x 1200 przy 75Hz i obsługująca co najmniej 16 milionach kolorów. | TAK/NIE* |  |
| 14. | Waga serwera wraz zasilaczami, dyskami twardymi i kompletem wyposażenia nie więcej niż 40 kg. | TAK/NIE* |  |
| 15. | Wymagany jeden port szeregowy umieszczony z tyłu obudowy | TAK/NIE* |  |
| 16. | Wymagane działanie serwera pod systemami operacyjnymi: Microsoft Windows Server 2008 R2 i 2008, Red Hat Enterprise Linux 5 i 6, SUSE Linux Enterprise Server 10 i 11, VMware ESX 4.1 i VMware ESXi 4.1 embedded hypervisor, VMware vSphere 5. | TAK/NIE* |  |
| 17. | Wymagany certyfikat Energy Star (dołączyć do oferty) | TAK/NIE* |  |
| 18. | Serwer musi posiadać wbudowaną funkcjonalność przewidywania awarii istotnych komponentów serwera takich jak: zasilacze, procesory, regulatory napięcia, pamięci, dyski twarde, wentylatory. | TAK/NIE* |  |
| 19. | Zarządzanie serwerem poprzez zintegrowany moduł zarządzający. Posiadać on musi własny interfejs graficzny dostępny z poziomu strony WWW. Z poziomu interfejsu dostępne muszą być takie funkcje jak uruchamianie/wyłączanie serwera, sprawdzenie informacji o parametrach serwera. | TAK/NIE* |  |
| 20. | Wymagane wyposażenie serwera w panel diagnostyczny dostępny od frontu serwera, podający informacje o statusie serwera, wyświetlający informacje o błędach, oraz pozwalający na szybkie zdiagnozowanie, którego elementu dotyczy ewentualne ostrzeżenie | TAK/NIE* |  |
| 21. | Dostarczony serwer sprzętowy musi być w obudowie nie wyższej niż wysokość 2U, dostosowanej do montażu w szafie RACK 19 cali | TAK/NIE* |  |
| 22. | Wymagane podłączenie oferowanego serwera do oferowanej w Pakiecie nr 1 pkt. 2 macierzy dyskowej | TAK/NIE* |  |
| 23. | Gwarancja oraz wymagany serwis i wsparcie te-chniczne w miejscu instalacji na oferowany serwer: co najmniej 36 miesięcy. Możliwość zgłaszania usterek serwera całą dobę, 7 dni w tygodniu. Gwarantowany czas naprawy serwera w miejscu instalacji w czasie 24 godzin. | TAK/NIE* |  |
| 24. | Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy, rok produkcji 2013. Dostarczony sprzęt musi pochodzić z oficjalnego kanału sprzedaży producenta na rynek polski. Elementy, z których zbudowane są serwery muszą być produktami producenta tych serwerów lub być przez niego certyfikowane oraz muszą być objęte gwarancją producenta, potwierdzoną przez oryginalne karty gwarancyjne. Oferent zobowiązany jest dostarczyć wraz z ofertą, szczegółową specyfikację techniczną oferowanego sprzętu. | TAK/NIE* |  |
| 25. | Należy dostarczyć okablowanie umożliwiające zestawienie niezbędnych połączeń pomiędzy poszczególnymi oferowanymi urządzeniami. Wymagana następująca konfiguracja dostarczonych dysków w ramach RAID: 2 dyski aktywne. | TAK/NIE* |  |
| 26. | Należy dostarczyć szyny montażowe umożliwiające umieszczenie serwera sprzętowego w szafie rack 19 cali. Instalacje urządzenia w szafie rack Zamawiającego wykonywana przez Oferenta. | TAK/NIE* |  |

* wpisać właściwe

UWAGA: Kolumny 3 i 4 wypełnia Wykonawca . Brak opisu w kolumnie 3 i 4 „Wartość oferowana/opis spełnienia warunku” będzie traktowany jako brak danego parametru lub spełnienia warunku w ofercie.

| PAKIET nr 1 - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |
| --- |
| Lp. | Wymagania minimalne - wyszczególnienie PARAMETR/ WARUNEK GRANICZNY | Spełnienie parametru TAK/NIE* | Wartość oferowana/opis spełnienia warunku. |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 2. Macierz dyskowa |
| 1. | Obsługiwane poziomy RAID co najmniej: 0, 1, 3, 5, 6, 10 | TAK/NIE* |  |
| 2. | Co najmniej dwa aktywne kontrolery RAID wymienialne podczas pracy urządzenia. Kontrolery pracujące w trybie active-active. | TAK/NIE* |  |
| 3. | Pamięć podręczna kontrolera: co najmniej 2 GB pamięci podręcznej (z podtrzymaniem bateryjnym) na każdy kontroler. W razie utraty zasilania dane znajdujące się w pamięci cache powinny być skopiowane do pamięci nieulotnej flash. Dane zapisywane w wewnętrznej pamięci cache jednego z kontrolerów muszą być także powielane w pamięci cache pozostałych kontrolerów, tak aby w przypadku uszkodzenia dowolnego kontrolera zachowana była spójność danych. | TAK/NIE* |  |
| 4. | Interfejs podłączeniowy urządzenia: 6 Gb/s SAS. Liczba dostępnych portów SAS co najmniej 4 szt. Możliwość zamontowaniu w urządzeniu portów: iSCSI, FC oraz możliwość przez nie komunikacji | TAK/NIE* |  |
| 5. | Możliwość obsługi przez urządzenie co najmniej 96 dysków twardych. Możliwość wyposażania urządzenia w co najmniej 4 półki na dyski twarde. | TAK/NIE* |  |
| 6. | Wraz z urządzeniem należy dostarczyć 12 fabrycznie nowych dysków SAS: 3,5 cala o pojemności co najmniej 600 GB i szybkości obrotowej co najmniej 15000 RPM. Dyski z podłączeniem SAS 6 Gb/s. | TAK/NIE* |  |
| 7. | Oferowana macierz musi umożliwiać dynamiczną zmianę następujących (swoich) parametrów, bez przerywania dostępu do danych znajdujących się na modyfikowanym wolumenie, lub grupie dysków: - możliwość dynamicznej zmiany poziomu RAID dla istniejącej grupy RAID. - możliwość dynamicznego dodawania dysków do istniejących grup RAID. - możliwość dynamicznego powiększania rozmiaru wolumenów logicznych. - możliwość dynamicznej zmiany rozmiaru segmentu dla wolumenów logicznych. - możliwość dynamicznej zmiany trybu replikacji pomiędzy replikacją synchroniczną a asynchroniczną o ile funkcjonalność jest dostępna. - możliwość dodawania kolejnych półek dyskowych oraz dysków bez przerywania pracy macierzy, dla dowolnej konfiguracji macierzy - możliwość aktualizacji oprogramowania macierzy (firmware) w trybie online. | TAK/NIE* |  |
| 8. | Macierz musi zapewnić możliwość wymiany dysków podczas pracy systemu (Hot-Swap). | TAK/NIE* |  |
| 9. | Macierz musi zapewniać możliwość sprzętowego szyfrowania / deszyfrowania danych. | TAK/NIE* |  |
| 10. | Wszystkie krytyczne komponenty macierzy takie jak: kontrolery dyskowe, pamięć cache, zasilacze i wentylatory muszą być zdublowane, tak, aby awaria pojedynczego elementu nie wpływała na funkcjonowanie całego systemu. Komponenty te muszą być wymienialne w trakcie pracy macierzy. | TAK/NIE* |  |
| 11. | Macierz dyskowa musi umożliwić redundantne podłączenie minimum 2 serwerów, w tym oprogramowanie do automatycznego przełączania ścieżki dla każdego z 2 serwerów, dla wszystkich wspieranych systemów operacyjnych | TAK/NIE* |  |
| 12. | Macierz musi mieć możliwość jednoczesnego zasilania z dwóch niezależnych źródeł zasilania. Zanik jednego z nich nie może powodować przerwy w pracy urządzenia ani zmniejszenia jego wydajności lub utraty danych. | TAK/NIE* |  |
| 13. | Możliwość instalacji urządzenia w szafie rack 19-cali. Wysokość półki z dyskami co najwyżej 3U | TAK/NIE* |  |
| 14. | Macierz dyskowa musi obsługiwać następujące systemy operacyjne: Microsoft Windows 2003, Microsoft Windows 2008, Microsoft Windows 2008 R2, RedHat, SUSE, VMware ESX 3.5 i VMware VSphere 4.0, IBM AIX/VIOS, HP-UX, Microsoft Cluster Service OS Base, Microsoft Windows Failover Clustering OS Base i Hewlett Pacard Service Guide Manager. Macierz dyskowa musi obsługiwać system operacyjny zaoferowany w zadaniu 1 pkt. 3 niniejszego postępowania. | TAK/NIE* |  |
| 15. | Macierz dyskowa musi umożliwiać dedykowanie dowolnego dysku fizycznego jako globalny dysk typu Hot-Spare. Musi istnieć możliwość definiowania dowolnej liczby globalnych dysków typu Hot-Spare. | TAK/NIE* |  |
| 16. | Możliwość rozbudowy urządzenia o pojedyncze dyski fizyczne i pojedyncze półki rozszerzeń. | TAK/NIE* |  |
| 17. | Możliwość utworzenia co najmniej 4 partycji na przestrzeni dysków macierzy | TAK/NIE* |  |
| 18. | Wyposażenie urządzenia w oprogramowanie zarządzające, umożliwiające zarządzanie urządzeniem poprzez siec lokalną. | TAK/NIE* |  |
| 19. | Gwarancja oraz wymagany serwis i wsparcie techniczne w miejscu instalacji na oferowaną macierz: co najmniej 36 miesięcy. Możliwość zgłaszania usterek macierzy całą dobę, 7 dni w tygodniu. Gwarantowany czas naprawy w miejscu instalacji w czasie 24 godzin. | TAK/NIE* |  |
| 20. | Oferowana macierz (oraz wszystkie jej elementy) oraz dyski twarde fabrycznie nowe. Rok produkcji 2013. Dostarczony sprzęt musi pochodzić z oficjalnego kanału sprzedaży producenta na rynek polski. Elementy, z których zbudowana jest macierz muszą być produktami jej producenta lub być przez niego certyfikowane oraz muszą być objęte gwarancją producenta, potwierdzoną przez oryginalne karty gwarancyjne. Oferent zobowiązany jest dostarczyć wraz z ofertą, szczegółową specyfikacje techniczną oferowanego sprzętu. | TAK/NIE* |  |
| 22. | Wraz z urządzeniem należy dostarczyć okablowanie umożliwiające eksploatacje oraz podłączenie do oferowanego z zadaniu 1 pkt. 1 serwera bazodanowego. Należy dostarczyć szyny montażowe umożliwiające umieszczenie serwera sprzętowego w szafie rack 19 cali. | TAK/NIE* |  |

* wpisać właściwe

UWAGA: Kolumny 3 i 4 wypełnia Wykonawca . Brak opisu w kolumnie 3 i 4 „Wartość oferowana/opis spełnienia warunku” będzie traktowany jako brak danego parametru lub spełnienia warunku w ofercie.

| PAKIET 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |
| --- |
| Lp. | Wymagania minimalne - wyszczególnienie PARAMETR/ WARUNEK GRANICZNY | Spełnienie parametru TAK/NIE* | Wartość oferowana/opis spełnienia warunku. |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 3. licencja bazy danych ORACLA – licencja na 1 procesor |
| 1. | Dostępność oprogramowania na współczesne 64-bitowe platformy Unix (HP-UX dla procesorów PA-RISC i Itanium, Solaris dla procesorów SPARC i Intel/AMD, IBM AIX), Intel/AMD Linux 32-bit i 64-bit, MS Windows 32-bit i 64-bit. Identyczna funkcjonalność serwera bazy danych na ww. platformach . | TAK/NIE |  |
| 2. | Niezależność platformy systemowej dla oprogramowania klienckiego / serwera aplikacyjnego od platformy systemowej bazy danych | TAK/NIE |  |
| 3. | Możliwość przeniesienia (migracji) struktur bazy danych i danych pomiędzy ww. platformami bez konieczności rekompilacji aplikacji bądź migracji środowiska aplikacyjnego | TAK/NIE |  |
| 4. | Przetwarzanie z zachowaniem spójności i maksymalnego możliwego stopnia współbieżności. Modyfikowanie wierszy nie może blokować ich odczytu, z kolei odczyt wierszy nie może ich blokować do celów modyfikacji. Jednocześnie spójność odczytu musi gwarantować uzyskanie rezultatów zapytań odzwierciedlających stan danych z chwili jego rozpoczęcia, niezależnie od modyfikacji przeglądanego zbioru danych. | TAK/NIE |  |
| 5. | Możliwość zagnieżdżania transakcji – powinna istnieć możliwość uruchomienia niezależnej transakcji wewnątrz transakcji nadrzędnej. Przykładowo – powinien być możliwy następujący scenariusz: każda próba modyfikacji tabeli X powinna w wiarygodny sposób odłożyć ślad w tabeli dziennika operacji, niezależnie czy zmiana tabeli X została zatwierdzona czy wycofana. | TAK/NIE |  |
| 6. | Wsparcie dla wielu ustawień narodowych i wielu zestawów znaków (włącznie z Unicode). | TAK/NIE |  |
| 7. | Możliwość migracji zestawu znaków bazy danych do Unicode | TAK/NIE |  |
| 8. | Możliwość redefiniowania przez klienta ustawień narodowych – symboli walut, formatu dat, porządku sortowania znaków za pomocą narzędzi graficznych. | TAK/NIE |  |
| 9. | Skalowanie rozwiązań opartych o architekturę trójwarstwową: możliwość uruchomienia wielu sesji bazy danych przy wykorzystaniu jednego połączenia z serwera aplikacyjnego do serwera bazy danych | TAK/NIE |  |
| 10. | Możliwość otworzenia wielu aktywnych zbiorów rezultatów (zapytań, instrukcji DML) w jednej sesji bazy danych | TAK/NIE |  |
| 11. | Wsparcie protokołu XA | TAK/NIE |  |
| 12. | Wsparcie standardu JDBC 3.0 | TAK/NIE |  |
| 13. | Zgodność ze standardem ANSI/ISO SQL 2003 lub nowszym. | TAK/NIE |  |
| 14. | Motor bazy danych powinien umożliwiać wskazywanie optymalizatorowi SQL preferowanych metod optymalizacji na poziomie konfiguracji parametrów pracy serwera bazy danych oraz dla wybranych zapytań. Powinna istnieć możliwość umieszczania wskazówek dla optymalizatora w wybranych | TAK/NIE |  |
| 15. | Brak formalnych ograniczeń na liczbę tabel i indeksów w bazie danych oraz na ich rozmiar (liczbę wierszy). | TAK/NIE |  |
| 16. | Wsparcie dla procedur i funkcji składowanych w bazie danych. Język programowania powinien być językiem proceduralnym, blokowym (umożliwiającym deklarowanie zmiennych wewnątrz bloku), oraz wspierającym obsługę wyjątków. W przypadku, gdy wyjątek nie ma zadeklarowanej obsługi wewnątrz bloku, w razie jego wystąpienia wyjątek powinien być automatycznie propagowany do bloku nadrzędnego bądź wywołującej go jednostki programu | TAK/NIE |  |
| 17. | Procedury i funkcje składowane powinny mieć możliwość parametryzowania za pomocą parametrów prostych jak i parametrów o typach złożonych, definiowanych przez użytkownika. Funkcje powinny mieć możliwość zwracania rezultatów jako zbioru danych, możliwego do wykorzystania jako źródło danych w instrukcjach SQL (czyli występujących we frazie FROM). Ww. jednostki programowe powinny umożliwiać wywoływanie instrukcji SQL (zapytania, instrukcje DML, DDL), umożliwiać jednoczesne otwarcie wielu tzw. kursorów pobierających paczki danych (wiele wierszy za jednym pobraniem) oraz wspierać mechanizmy transakcyjne (np. zatwierdzanie bądź wycofanie transakcji wewnątrz procedury). | TAK/NIE |  |
| 18. | Możliwość kompilacji procedur składowanych w bazie do postaci kodu binarnego (biblioteki dzielonej) | TAK/NIE |  |
| 19. | Możliwość deklarowania wyzwalaczy (triggerów) na poziomie instrukcji DML (INSERT, UPDATE, DELETE) wykonywanej na tabeli, poziomie każdego wiersza modyfikowanego przez instrukcję DML oraz na poziomie zdarzeń bazy danych (np. próba wykonania instrukcji DDL, start serwera, stop serwera, próba zalogowania użytkownika, wystąpienie specyficznego błędu w serwerze). Ponadto mechanizm wyzwalaczy powinien umożliwiać oprogramowanie obsługi instrukcji DML (INSERT, UPDATE, DELETE) wykonywanych na tzw. niemodyfikowalnych widokach (views). | TAK/NIE |  |
| 20. | W przypadku, gdy w wyzwalaczu na poziomie instrukcji DML wystąpi błąd zgłoszony przez motor bazy danych bądź ustawiony wyjątek w kodzie wyzwalacza, wykonywana instrukcja DML musi być automatycznie wycofana przez serwer bazy danych, zaś stan transakcji po wycofaniu musi odzwierciedlać chwilę przed rozpoczęciem instrukcji w której wystąpił ww. błąd lub wyjątek | TAK/NIE |  |
| 21. | Powinna istnieć możliwość autoryzowania użytkowników bazy danych za pomocą rejestru użytkowników założonego w bazie danych | TAK/NIE |  |
| 22. | Baza danych powinna umożliwiać na wymuszanie złożoności hasła użytkownika, czasu życia hasła, sprawdzanie historii haseł, blokowanie konta przez administratora bądź w przypadku przekroczenia limitu nieudanych logowań. | TAK/NIE |  |
| 23. | Przywileje użytkowników bazy danych powinny być określane za pomocą przywilejów systemowych (np. prawo do podłączenia się do bazy danych - czyli utworzenia sesji, prawo do tworzenia tabel itd.) oraz przywilejów dostępu do obiektów aplikacyjnych (np. odczytu / modyfikacji tabeli, wykonania procedury). Baza danych powinna umożliwiać nadawanie ww. przywilejów za pośrednictwem mechanizmu grup użytkowników / ról bazodanowych. W danej chwili użytkownik może mieć aktywny dowolny podzbiór nadanych ról bazodanowych. | TAK/NIE |  |
| 24. | Możliwość wykonywania i katalogowania kopii bezpieczeństwa bezpośrednio przez serwer bazy danych. Możliwość zautomatyzowanego usuwania zbędnych kopii bezpieczeństwa przy zachowaniu odpowiedniej liczby kopii nadmiarowych - stosownie do założonej polityki nadmiarowości backup'ów. Możliwość integracji z powszechnie stosowanymi systemami backupu (Legato, Veritas, Tivoli, OmniBack, ArcServe itd). Wykonywanie kopii bezpieczeństwa powinno być możliwe w trybie offline oraz w trybie online | TAK/NIE |  |
| 25. | Możliwość wykonywania kopii bezpieczeństwa w trybie online (hot backup). | TAK/NIE |  |
| 26. | Odtwarzanie powinno umożliwiać odzyskanie stanu danych z chwili wystąpienia awarii bądź cofnąć stan bazy danych do punktu w czasie. W przypadku odtwarzania do stanu z chwili wystąpienia awarii odtwarzaniu może podlegać cała baza danych bądź pojedyncze pliki danych. | TAK/NIE |  |
| 27. | W przypadku, gdy odtwarzaniu podlegają pojedyncze pliki bazy danych, pozostałe pliki baz danych mogą być dostępne dla użytkowników | TAK/NIE |  |
| 28. | Wbudowana obsługa wyrażeń regularnych zgodna ze standardem POSIX dostępna z poziomu języka SQL jak i procedur/funkcji składowanych w bazie danych. | TAK/NIE |  |

* wpisać właściwe

UWAGA: Kolumny 3 i 4 wypełnia Wykonawca . Brak opisu w kolumnie 3 i 4 „Wartość oferowana/opis spełnienia warunku” będzie traktowany jako brak danego parametru lub spełnienia warunku w ofercie.

| PAKIET 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |
| --- |
| Lp. | Wymagania minimalne - wyszczególnienie PARAMETR/ WARUNEK GRANICZNY | Spełnienie parametru TAK/NIE* | Wartość oferowana/opis spełnienia warunku. |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 4. Migracja baz danych Oracle |
| 1. | Szpital posiada jednoprocesorową licencję bazy danych Oracle Database 10g Release 10.2.0.4.0 - 64bit Production. Szpital użytkuje w/w licencje bazy danych Oracle na serwerze Dell PowerEdge R710. | TAK/NIE* |  |
| 2. | Wymagane jest migracja na oferowany nowy serwer bazodanowy: bazy systemu medycznego i bazy systemu administracyjnego. W szczególności wymagane jest: - instalacja systemu zarządzania bazą danych Oracle 10g na oferowanym nowym serwerze - przeniesienie danych bazy systemu medycznego. | TAK/NIE* |  |
| 3. | Wymagane jest uruchomienie oprogramowania firmy ESAPROJEKT: OPTIMED, Apteka, na oferowanym nowym serwerze, z zapewnieniem wszystkich funkcjonalności działających na starym serwerze. W/w systemy oprogramowania znajdują się na gwarancji firmy ESAPROJEKT. | TAK/NIE* |  |
| 4. | Migracja baz danych oraz wszelkie prace konfiguracyjne mają odbywać się w obecności administratorów Zamawiającego. | TAK/NIE* |  |
| 5. | Migracja baz danych ma być przeprowadzona w taki sposób by czas niedziałania oprogramowania OPTIMED, Apteka, był jak najkrótszy. | TAK/NIE* |  |
| 6. | Faktyczne przepięcie serwerów ma być przeprowadzone w okresie zmniejszonego użytkowania systemów informatycznych tj. sobota – niedziela, godziny wieczorne/nocne. | TAK/NIE* |  |
| 7. | Migracja ma być dokonana w siedzibie Zamawiającego. | TAK/NIE* |  |

* wpisać właściwe

UWAGA: Kolumny 3 i 4 wypełnia Wykonawca . Brak opisu w kolumnie 3 i 4 „Wartość oferowana/opis spełnienia warunku” będzie traktowany jako brak danego parametru lub spełnienia warunku w ofercie.

........................................................................

Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej do

reprezentowania firmy

| PAKIET nr 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |
| --- |
| Lp. | Wymagania minimalne - wyszczególnienie PARAMETR/ WARUNEK GRANICZNY | Spełnienie parametru TAK/NIE* | Wartość oferowana/opis spełnienia warunku. |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
|  | 50 licencji Microsoft Office 2010 dla Użytkowników Domowych i Małych Firm wersja Polska. Pakiet Office powinien zawierać Word, OneNote, PowerPoint, Excel, Outlook | TAK/NIE* |  |

…….........................................................................

Podpis i pieczątka imienna osoby

upoważnionej do

reprezentowania firmy