   Załącznik nr 5 do SIWZ
Zadanie nr 1:	Zestaw sprzętu do integracji sensomotorycznej

Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych.

L.p.	Opis parametrów	Parametr wymagany	Potwierdzić lub podać parametry oferowane
Zestaw sprzętu do integracji sensomotorycznej.
1.	Zawieszenie z zawiesiami TYP „T” wersja standard – 6 haków / długość - 292 cm / wysokość - 242 cm / szerokość - 352 cm / waga - 180 kg	Tak
2.	Huśtawka terapeutyczna – 1szt. / długość siedziska - 91cm / szerokość siedziska - 61cm / waga - 20kg / zakres regulacji - 45cm / przy max obniżeniu huśtawka spoczywa na podłożu / max obciążenie - 200kg	Tak
3.	Deskorolka – 1 szt. / długość - 50 cm / szerokość - 30 cm / wysokość ± 8 cm / waga - 2,5kg / maksymalne obciążenie - 75kg	Tak
4.	Deska do ćwiczeń równoważnych – kołyska duża – 1 szt. / wysokość - 13,5 cm / szerokość - 48,5 cm / długość - 118 cm / waga - 9 kg / max. obciążenie - 150 kg	Tak
5.	Deska rotacyjna – 1 szt. / długość - 50 cm / szerokość - 50 cm / wysokość - 11 cm / waga - 7,5 kg / max. obciążenie - 100 kg	Tak
6.	Helikopter – 1 szt. / długość linek - 140 cm / zakres regulacji - ok 60 cm / waga - 2,5 kg / max. obciążenie - 75 kg	Tak
7.	Huśtawka „T” – 1 szt. / wysokość całkowita - 80 cm / długość siedziska - 85 cm / szerokość siedziska - 20 cm / średnica słupka - 16 cm / wysokość słupka - 60 cm / waga - 8 kg / zakres regulacji - 45 cm / (przy max obniżeniu huśtawka T spoczywa na podłożu) / max obciążenie - 100 kg	Tak
8.	Konik – 1 szt. / długość - 158 cm / szerokość - 24 cm / wysokość - 30 cm / waga - 14 kg / zakres regulacji - 40 cm / max obniżenie konika od podłoża - 10cm / max obciążenie - 150 kg	Tak
9.	Beczka – 1 szt. / średnica zewn.- 60 cm / średnica wewn.- 42 cm / długość - 60 cm	Tak
10.	Platforma wisząca – 1 szt. / długość - 125 cm / szerokość - 63 cm / waga - 9 kg / regulacja 10 -30 cm / max obciążenie ok. 160 kg	Tak
11.	Humak terapeutyczny – 1 szt. / szerokość - 100 cm / wysokość linki - 40 cm	Tak
12.	Trampolina – 1 szt. / wysokość - 23 cm / średnica - 100 cm / nośność - 100 kg	Tak
13.	Materac składany miękki 180x80x10 (cm) – 2 szt.	Tak
14.	Materac jednoczęściowy twardy 200x100x10 (cm) – 4 szt.	Tak
15.	Klin 15x50x30 cm – 1 szt.	Tak
16.	Gruszka – 1 szt. / średnica - 60 cm / wysokość - 100 cm	Tak
17.	Piłki do ćwiczeń aktywne Ø 55-60 cm - 2 szt.	Tak
18.	Piłki do sensoryki: / Ø 65-70 cm – 1 szt. / Ø 24-30 cm – 2 szt. / Ø 8-10 cm – 2 szt.	Tak
19.	Suchy basen 1,5x1,5m z piłeczkami	Tak
20.	Komplet kształtek „Wieża” – 1 kpl. / Klin K-15 (100 x 50 x 50) / Zjeżdżalnia K- 16 (100 x 50 x 50) / Schody K- 17 (100 x 50 x 50) / Fala K- 18 (100 x 50 x 50) / Tunel K- 19 (50 x 50 x 50) / Wałek K- 20 (średnica 40 x 50) / Materac R100 K- 21 (100 x 100 x 10) 4szt./kpl / Sześcian K- 07 (50 x 50 x 50)	Tak
21.	Huśtawka „Grzybek” – 1 szt. / wysokość - 67 cm / średnica chwytu - 17 cm / średnica siedziska - 71 cm / waga 8,5 kg	Tak
22.	Ławeczka szwedzka 2m – 1 szt.	Tak
23.	Drabinka rehabilitacyjna z kompletem uchwytów 250cm x 90cm lub 76cm	Tak

Prosimy dodatkowo o wpisanie do tabeli danych o modelu, typie, itp. dla poszczególnych pozycji jeśli jest to możliwe.

UWAGI:
Parametry określone przez Zamawiającego w kolumnie „parametr wymagany” słowem TAK lub poprzez wartości liczbowe są bezwzględnie wymagane, a ich wartości muszą spełniać zakres określony w tej kolumnie i w kolumnie „opis parametrów”, Oferty, które nie spełniają tych wymagań zostaną odrzucone jako niezgodne z SIWZ.
Nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.
*Odpowiedź „NIE” powoduje odrzucenie oferty

Do oferty prosimy dołączyć potwierdzenie spełnienia parametrów wymaganych przez Zamawiającego w formie prospektów, katalogów, itp. w języku polskim dla jak największej liczby pozycji. Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy do uzupełnienia w/w dokumentów w trybie art. 26 ust. 3 PZP

Zadanie nr 2:	Rower rehabilitacyjny stacjonarny – 2 szt.

Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych.

L.p.	Opis parametrów	Parametr wymagany	Potwierdzić lub podać parametry oferowane
Rower rehabilitacyjny stacjonarny – 2 szt.
1.	Rower rehabilitacyjny stacjonarny / model, typ	podać
2.	Sprzęt nowy, nieużywany,	Tak
3.	Ergometr przystosowany do pacjentów o ciężarze 200kg	Tak – podać
4.	Koło zamachowe o ciężarze min. 12kg	Tak – podać
5.	Siedzisko z regulacją wysokości za pomocą pokrętła z systemem zapadkowym	Tak
6.	Regulacja kąta pochylenia siedziska	Tak
7.	Mechaniczny system oporowy – koło zamachowe, opór regulowany poprzez docisk pasa	Tak
8.	Manualna regulacja oporu za pomocą pokrętła	Tak
9.	Kółka ułatwiające transport	Tak
10.	Komputer treningowy	Tak
11.	Zegar odliczający czas ćwiczeń	Tak
12.	Odczyt dystansu	Tak
13.	Odczyt kcal	Tak
14.	Odczyt prędkości	Tak

UWAGI:
Parametry określone przez Zamawiającego w kolumnie „parametr wymagany” słowem TAK lub poprzez wartości liczbowe są bezwzględnie wymagane, a ich wartości muszą spełniać zakres określony w tej kolumnie i w kolumnie „opis parametrów”, Oferty, które nie spełniają tych wymagań zostaną odrzucone jako niezgodne z SIWZ.
Nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

*Odpowiedź „NIE” powoduje odrzucenie oferty

Do oferty prosimy dołączyć potwierdzenie spełnienia parametrów wymaganych przez Zamawiającego w formie prospektów, katalogów, itp. w języku polskim ) – w przypadku braku powyższych dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego (z zastrzeżeniem art. 26 ust.3 PZP).

Podpis Wykonawcy:

………………………