Załącznik nr 7 do SIWZ

Parametry graniczne aparatu

| Lp. | Parametry minimalne aparatu | Parametr wymagany | Parametry oferowane opis i wypełnia oferent, nie wypełnienie kolumny powoduje odrzucenie oferty/ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nazwa analizatora , producent | TAK |  |
| 2. | Analizator nie starszy niż 2011 rok produkcji | TAK |  |
| 3. | Analizator w pełni automatyczny pracujący w trybie rutynowym i trybie cito z możliwością ciągłego dostawiania próbek | TAK |  |
| 4. | Detektor obecności skrzepów i mikroskrzepów | TAK |  |
| 5. | Możliwość rozcieńczania próbek do badań przez analizator | TAK |  |
| 6. | Odczynniki w stanie płynnym, gotowe do użycia | TAK |  |
| 7. | Czas wykonywania Troponiny do 20 minut od momentu wstawienia do analizatora | TAK |  |
| 8. | Instrukcja analizatora w języku polskim. | TAK |  |
| 9. | System kontroli jakości-dzienne i zbiorcze raporty kontrolne | TAK |  |
| 10. | Analizator wyposażony w UPS-a zewnętrzny z podtrzymaniem pracy min. 30 minut | TAK |  |
| 11. | Czas otrzymania pierwszego wyniku max. 30 min . od momentu uruchomienia analizatora | TAK |  |
| 12. | Wstawianie próbek pierwotnych z zastosowaniem kodów kreskowych | TAK |  |
| 13. | System chłodzenia odczynników w analizatorze . | TAK |  |
| 14. | Automatyczne monitorowanie poziomu odczynników, odpadów stałych i płynnych | TAK |  |
| 15. | Włączenie analizatora do sieci LIS Marcel na koszt Wykonawcy | TAK |  |
| 16. | Bezpłatny serwis gwarancyjny w okresie trwania dzierżawy analizatora | TAK |  |
| 17. | Telefoniczny dostęp do serwisu . | TAK |  |
| 18. | Usunięcie awarii analizatora przez autoryzowany serwis w ciągu 48 godzin od zgłoszenia | TAK |  |
| 19. | Bezpłatna instalacja, uruchomienie analizatora oraz szkolenie personelu w zakresie obsługi analizatora. | TAK |  |
| 20. | Termin instalacji i pełne uruchomienie analizatora w ciągu 14 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu | TAK |  |
| 21. | Dostawy odczynników na koszt Oferenta w terminie nieprzekraczalnym 7 dni. | TAK |  |
| 22. | Minimalny termin ważności odczynników i kalibratorów 9 miesięcy | TAK |  |
| 23. | Drukarka zewnętrzna umożliwiająca wydruk wyników kalibracji i ewentualny wydruk w przypadku awarii LIS | TAK |  |
| 24. | Wieloparametrowy materiał kontrolny | TAK |  |
| 25. | Analizator wyposażony w podajnik statywów na probówki | TAK |  |
| 26. | Jeżeli Oferent niepoprawnie oszacuje ilości materiałów eksploatacyjnych, kalibratorów, materiałów kontrolnych wówczas na własny koszt dostarczy je Wykonawca | TAK |  |
| 27 | Minimum 24 pozycje na odczynniki – na pokładzie analizatora | TAK |  |
| 28 | Wymaga się od Wykonawcy instalacji klimatyzatora w Pracowni Immunochemii, celem zapewnienia odpowiednich warunków termicznych. Powierzchnia pomieszczenia 22 m², wysokość 3 m | TAK |  |

Wykonawca oświadcza, iż zaoferowana konfiguracja aparatu zapewnia prawidłową pracę urządzenia bez dodatkowych zakupów

Dodatkowe informacje:

-W PRZYPADKU NAPRAW TRWAJĄCYCH DŁUŻEJ NIŻ 5 DNI  WYKONAWCA ZAPEWNI URZĄDZENIE ZASTĘPCZE.

- Montaż klimatyzatora i ewentualne prace budowlane w celu zainstalowania analizatora immunologicznego i jego prawidłowego funkcjonowania zapewni Wykonawca na własny koszt.

-W PRZYPADKU TRZYKROTNEJ AWARII TEGO SAMEGO PODZESPOŁU ANALIZATORA WYMAGANA WYMIANA ANALIZATORA NA INNY EGZEMPLARZ

Wraz z ofertą Wykonawca przedstawi:

- certyfikaty lub deklaracje zgodności lub atesty dopuszczające wyroby do użytku

- zaoferowane odczynniki muszą być dopuszczone do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy o wyrobach medycznych, posiadać aktualne karty charakterystyk zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Analizator musi posiadać certyfikat CE

Wykonawca dostarczy firmowe materiały informacyjne (foldery, rysunki) zawierające parametry techniczno eksploatacyjne, konfigurację oferowanego aparatu, ulotki odczynników wraz z materiałami kontrolnymi, zużywalnymi i eksploatacyjnymi.