Numer sprawy P/41/07/2015/OKO/12                                                             Starachowice dn. 03.09.2015r.

Uczestnicy postępowania

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę soczewek

wewnątrzgałkowych oraz zestawów niezbędnych do przeprowadzenia operacji

zaćmy metodą fakoemulsyfikacji i wykonania procedury witrektomii wraz

z przekazaniem aparatu do fakoemulsyfikacji i witrektomii przedniej i tylnej

do bezpłatnego użytkowania na czas trwania umowy dla PZOZ z siedzibą

w Starachowicach

/ ogłoszenie w Dz.U.U.E. nr 2015/S 150-276957 z dn. 06.08.2015r./.

W związku z otrzymanymi a przedstawionymi poniżej pytaniami dotyczącymi treści SIWZ niniejszym udzielamy następujących odpowiedzi, zgodnie z art. 38 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – „ Prawo zamówień publicznych ” - ( Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający może zagwarantować realizację przedmiotu zamówienia na poziomie nie mniejszym niż 80% ilości wyszczególnionych w ofercie?

Ad.1: Zamawiający nie może zagwarantować realizacji na poziomie nie mniejszym niż 80%

Pytanie nr 2:

Dotyczy § 9 ust. 1 Wzoru Umowy

Uprzejmie prosimy o skrócenie okresu gwarancji dla soczewek (Załącznik nr 5 poz. 1 i 2) do 12 miesięcy od daty odbioru przedmiotu zamówienia?

Ad.2: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Pytanie nr 3:

Dotyczy § 4 ust. 1 Wzoru Umowy

Zważywszy na fakt, że oferowany asortyment ma być stosowany przez profesjonalistów, czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania wyrobów konfekcjonowanych w opakowaniach w języku angielskim? Opakowania oferowanych wyrobów posiadają dużo, łatwo rozpoznawalnych, symboli międzynarodowych, przez co opakowanie, mimo innego języka, powinno być łatwo rozumiane?

Ad.3: Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną zmianę.

Pytanie nr 4:

Dotyczy § 3 ust. 3 Wzoru Umowy

Zwracamy się z uprzejma prośbą o wydłużenie terminu dostawy w dni robocze pomiędzy godzinami 8.00 – 15.00?

Ad.4: Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną zmianę.

Pytanie nr 5:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmniejszenie kar umownych zawartych w § 11 ust. 1, pkt.1.1, 1.2, oraz 2 Wzoru Umowy:

1. Zamawiający, w przypadku nienależytego wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę żąda od Wykonawcy   usunięcia wad, w wyznaczonym terminie, na koszt Wykonawcy i może żądać zapłacenia kar umownych, w wysokości:

1.1   0,1% wartości brutto zamówionego towaru:

a)     za każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu Zamówionego przedmiotu umowy,

b)     za niedostarczenie faktury razem z Zamówionym przedmiotem umowy,

c)     w przypadku dostawy niezgodnej z Zamówieniem,

d)    za nieterminowe uzupełnienie brakujących dokumentów lub brak uzupełnienia dokumentów,

1.2  5% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy w przypadku odstąpienia Wykonawcy od umowy lub w przypadku odstąpienia Zamawiającego z winy Wykonawcy od umowy.

2. Wykonawca może żądać od Zamawiającego kar umownych w wysokości: 5% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1  niniejszej umowy w razie odstąpienia przez Zamawiającego od umowy bez uzasadnionej przyczyny.?

Ad.5: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany w treści projektu umowy.

Pytanie nr 6:

Czy Zamawiający w Załączniku nr 5 pozycji nr 1 dopuści soczewkę wewnątrzgałkową, asferyczną, jednoczęściową, hydrofilną z filtrem UV, średnica optyczna 6,0mm, długość całkowita 13,0mm, stopień uwodnienia 26%, angulacja 9˚, dioptraż od -10,0D do +10,0D  (co 1,0D), od +10,0D do +30,0D (co 0,5D), od +30,0D do +40,0D (co 1,0D), część haptyczna „Elastic Band” po dwa otwory stabilizujące soczewkę w każdej z części haptycznej, C-loop, zabezpieczenie przed PCO, profil optyczny: podwójnie kwadratowa krawędź na całym obwodzie (360˚), implantacja przez cięcie 2,2mm, wszczepianie za pomocą jednorazowego zestawu implantacyjnego złożonego z injectora oraz kartridża (kartridż nie jest wbudowany w injector)?

Ad.6: Zamawiający wyraża zgodę i dopuszcza opisaną soczewkę w poz.1 załącznika nr 5 do SIWZ.

Pytanie nr 7:

Uprzejmie prosimy o wydzielenie z Załącznika nr 5 pozycji nr 1 do oddzielnego pakietu celem złożenia większej ilości konkurencyjnych ofert na tę pozycję? Jeśli tak, jaka kwotę wadium należy wpłacić?

Ad.7: Zamawiający nie wyraża zgody. Wydzielenie z Załącznika nr 5 pozycji nr 1 oznaczałoby rezygnację z dostaw

do Zamawiającego w/w soczewki . W innym przypadku składane oferty nie byłyby porównywalne na etapie oceny

ofert, ponieważ przedmiotem postępowania jest dostawa wymienionego w zał. nr 5 asortymentu wraz

z przekazaniem aparatu. Zatem zgodnie z punktem II.1.8 treści ogłoszenia opublikowanego w Dz.U.U.E.

nr 2015/S 150-276957 w dn. 06.08.2015r. również punkt „IV. Części zamówienia.” SIWZ powinien mieć poniższe

brzmienie:

„Zamawiający nie dopuszcza składania ofert z podziałem na części.”

Pytanie nr 8:

Czy Zamawiający w Załączniku nr 5 pozycji nr 2 dopuści soczewkę wewnątrzgałkową zwijalną asferyczną jednoczęściową wykonaną z miękkiego akrylu hydrofobowego z filtrem UV i światła niebieskiego, średnica optyczna 6,0mm, długość całkowita 13,0mm, angulacja 0˚, dioptraż od +1,0D do +10,0D (co 1,0D), od +10,0D do +27,0 D (co 0,5D), od +27,0D do +30,0D (co 1,0D), dwie pełne części haptyczne, haptyki zagięte pod katem 90˚, matowione powierzchnie haptyków, profil optyczny: ostry brzeg na pełnym obwodzie, implantacja przez cięcie 2,0mm techniką „z przyłożenia”, 2,2mm z wejściem do torebki, wszczepianie za pomocą jednorazowego zestawu implantacyjnego złożonego z injectora oraz kartridża (kartridż nie jest wbudowany w injector)?

Ad.8: Zamawiający wyraża zgodę i dopuszcza opisaną soczewkę w poz.2 załącznika nr 5 do SIWZ.

Pytanie nr 9:

Uprzejmie prosimy o wydzielenie z Załącznika nr 5 pozycji nr 2 do oddzielnego pakietu celem złożenia większej ilości konkurencyjnych ofert na tę pozycję? Jeśli tak, jaka kwotę wadium należy wpłacić?

Ad.9: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 10:

Czy Zamawiający wymaga aparaty z możliwością zastosowania witrektomu 12000 cięć na minutę.

Ad.10: Zamawiający dopuszcza aparat z możliwością uzyskania do 12000 cięć na minutę.

Pytanie nr 11:

Czy Zamawiający wymaga aparatu nie wymagającego podłączenia zewnętrznego źródła zasilania sprężonym powietrzem. 
Ad.11: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie zgodnie z zapisem pkt XVI załącznika nr 6 do SIWZ jak również

dopuszcza aparat bez wbudowanej sprężarki, pod warunkiem, iż stopień sprężania powietrza ze szpitalnej sieci

o ciśnieniu 4,5 - 4,7 bar będzie wystarczający dla prawidłowej pracy aparatu, w przeciwnym wypadku będzie

wymagany zewnętrzny kompresor  dostarczony przez Wykonawcę.

Pytanie nr 12:

(poz. 1)  Czy Zamawiający dopuści soczewkę o następujących parametrach:

- soczewka jednoczęściowa, tylnokomorowa

- stopień uwodnienia 26%, filtr UV

- konstrukcja- jednoczęściowa, 2 pełne haptyki

- średnica całkowita 12,50 mm; średnica optyczna 6,0mm

- właściwości asferyczne, bezaberacyjne

- zabezpieczenie przeciw PCO -podwójna ostra krawędź na części optycznej oraz dodatkowe zabezpieczenie w postaci  bariery-wyraźnego progu przeciw PCO 360° na części optycznej (próg zapobiegający migracji komórek, wyprofilowany na całej części optycznej soczewki)

- angulacja 0º, stała A 118,4

- moduł Younga od 46,02 do 48,00 MPa

- cięcie < 2,5; implantacja -  injector jednorazowy z wbudowanym cardrijem 2.2

- dioptraż od 10-30D (co 0,5D)- optyka dwuwypukła oraz od -10,0D do 9 D, (co 1D) i 31,0D do 40,0D - optyka wklęsło-wypukła

- współczynnik refrakcji 1,46?

Ad.12: Zamawiający wyraża zgodę i dopuszcza opisaną soczewkę w poz.1 załącznika nr 5 do SIWZ.

Pytanie nr 13:

(poz.2 )  Czy Zamawiający dopuści soczewkę o następujących parametrach:

- jednoczęściowa, tylnokomorowa, filtr światła niebieskiego oraz UV

- stopień uwodnienia 26%

- konstrukcja- jednoczęściowa, 2 pełne haptyki

- średnica całkowita 12,50 mm; średnica optyczna 6,0mm

- właściwości asferyczne, bezaberacyjne

- zabezpieczenie przeciw PCO -podwójna ostra krawędź na części optycznej oraz dodatkowe zabezpieczenie w postaci

bariery-wyraźnego progu przeciw PCO 360° na części optycznej (próg zapobiegający migracji komórek, wyprofilowany

na całej części optycznej soczewki)

- anulacja 0º

- stała A 118,4;  cięcie < 2,5

- implantacja -  injector jednorazowy z cardrijem 2.2

- dioptraż od 10-30D (co 0,5D)- optyka dwuwypukła oraz od -10,0D do 9 D, (co 1D) i 31,0D do 40,0D - optyka wklęsło-   wypukła

- współczynnik refrakcji 1,46?

Ad.13: Zamawiający wyraża zgodę i dopuszcza opisaną soczewkę w poz.2 załącznika nr 5 do SIWZ.

Pytanie nr 14:

(poz.2 )  Czy Zamawiający dopuści soczewkę hydrofobową z filtrem UV, o średnicy optycznej 6,0mm; średnicy całkowitej 13 mm, anulacja 0º, dioptraż od 0 do 40D, konstrukcja- 2 pełne haptyki typu C; - implantacja -  injector jednorazowy

z cardrijem 2,2mm- 2,4mm, zabezpieczenie przeciw PCO -podwójna ostra krawędź na części?

Ad.14: Zamawiający nie wyraża zgody – wymagany filtr światła niebieskiego.

Pytanie nr 15:

(poz.2 )  Czy Zamawiający dopuści soczewkę hydrofilną, sferyczną, z haptenami typu C”loop” o parametrach: wielkość cz. optycznej: 5.75 mm, Rodzaj optyki: dwuwypukła, długość: 12.00 mm, rodzaj haptenów: zmodyfikowane C, angulacja: 0 st., głębokość komory przedniej: 5.22 mm ,Stała A: 118.0 dioptraż: pełne wartości: -5.0 do +36.0D , połówki: +10.0 do +30.0D

Ad.15: Zamawiający nie wyraża zgody – wymagany filtr światła niebieskiego.

Pytanie nr 16:

(poz. 3 i 4)  Czy Zamawiający dopuści wielorazową kasetę zintegrowaną z wielorazowymi drenami, które umożliwią przeprowadzenie min. 50 operacji?

Ad.16: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 17:

(poz.5)  Czy Zamawiający dopuści zaproponowanie tipów wielorazowych w zestawie z rękawem irygacyjnym do równoważnej ilości zabiegów, 1 zestaw= 100 zabiegów?

Ad.17: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 18:

(poz.6)  Czy w przypadku gdy tip wielorazowy z pkt. 5 zawiera rękaw irygacyjny Zamawiający wymaga w pkt. 6 dodatkowych rękawów?

Ad.18: Tak, wg SIWZ.

Pytanie nr 19:

Czy Zamawiający w ramach prowadzonego postępowania wymaga dostarczenia niezbędnych do przeprowadzenia usunięcia zaćmy komór testowych w ilości 100szt?

Ad.19: Zamawiający nie wymaga.

Pytanie nr 20:

(poz.7)  Czy Zamawiający dopuści pak operacyjny dostarczany w dwóch opakowaniach tj. nóż do paracentezy 1,2 oraz nóż typu slit 2,6mm w jednym opakowaniu oraz  w drugiej części pozostałe materiały wymagane przez Zamawiającego?

Ad.21: Tak, Wyrażamy zgodę na pak operacyjny w dwóch opakowaniach sterylnych tj. wydzielenie do oddzielnego

opakowania w/w noży a do drugiego pozostałych materiałów.

Pytanie nr 21:

(poz 11) Czy zamawiający dopuści witrektom pneumatyczny do przedniego odcinka oka?

Ad.21: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 22:

(poz.11)  Czy Zamawiający dopuści wielorazową pęsetę 23G do wyboru zamawiającego w ilości 2 sztuki?

Ad.22: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 23:

(poz.11)  Czy Zamawiający wymaga trokarów jednoetapowych-samouszczelniajacych?

Ad.23: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 24:

(poz.11)  Czy Zamawiający dopuści pak do witrektomii 23G dostarczany w dwóch opakowaniach tj. -witrektom 23G; światłowód 23G; trokary 23G; pęseta jednorazowa 23G do wyboru zamawiającego; dren do podaży powietrza -pierwsza część oraz druga część pozostałe materiały wymagane przez Zamawiającego bez zmian?

Ad.24: : Tak, Wyrażamy zgodę na pak operacyjny w dwóch opakowaniach sterylnych zgodnie z przedstawioną

propozycją.

Pytanie nr 25:

(poz. 7, 11)  Ze względu na konieczność uruchomienia produkcji zestawów operacyjnych przez producenta Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu realizacji pierwszej dostawy do 4 tygodni od daty podpisania umowy?

Ad.25: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 26:

(pkt. 12)  Prosimy Zamawiającego  o informację  jaki laser/model posiada?

Ad.26: VISULAS 532s

Pytanie nr 27:

(fako, pkt. II, 2 )  Czy Zamawiający dopuści aparat tylko z pompą perystaltyczną o wydajności płynowej i dynamice pracy równej pompie Venturiego, jednocześnie zapewniającej najwyższe bezpieczeństwo pracy oraz pełna kontrolę parametrów?

Ad.27: Wyrażamy zgodę na zaproponowane odstępstwo od zapisów SIWZ.

Pytanie nr 28:

(fako, pkt II, 7, 9 ,11)  Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie z wielorazową kasetą z drenami o pogrubionej ściance drenu aspiracyjnego, które można poddawać sterylizacji w całości?

Ad.28: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Pytanie nr 29:

(fako, pkt. II, 8)  Czy Zamawiający dopuści  linearną kontrolę ciśnienia przy pompie perystaltycznej?

Ad.29: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 30:

(fako, pkt. III, 12 )  Czy Zamawiający dopuści możliwość fakoemulsyfikacji z pompą perystaltyczną bez Venturiego?

Ad.30: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 31:

(fako, pkt. III, 15)  Czy Zamawiający dopuści głowicę o częstotliwości pracy fako 28-32 kHz wykorzystującej zjawisko pękania pęcherzyków kawitacyjnych na zakończeniu tipa fako, redukujące efekt termiczny na rogówce?

Ad.31: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 32:

(fako, pkt. IV, 27 )  Czy Zamawiający dopuści  częstotliwość cięć witrektomu elektrycznego 1200 cięć/min?

Ad.32: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 33:

(fako, pkt. IV, 28 )  Czy Zamawiający dopuści częstotliwość cięć witrektomu pneumatycznego 5000 cięć/min ?

Ad.33: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 34:

(fako, pkt. IV, 29 )  Czy Zamawiający dopuści możliwość uzyskania do 10 000  cięć/min?

Ad.34: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 35:

(fako, pkt. IV,30) Czy Zamawiający dopuści brak możliwości podłączenia mikronożyczek pneumatycznych lub elektrycznych w zamian za dostarczenie zwykłych mikronożyczek do wybory zamawiającego w ilości 1 szt?

Ad.35: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 36:

(fako) Czy Zamawiający wymaga igły do wykonywania zabiegów przeciwjaskrowych?

Ad.36: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 37:

(fako, pkt. IX, 42) Czy Zamawiający wymaga podaży powietrza powyżej 100 mmHg?

Ad.37: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 38:

(fako, pkt. X) Czy Zamawiający wymaga 50 parametrów programowania i zapamiętywania?

Ad.38: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 39:

(fako, pkt. XVIII) Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie bez możliwości sterowania lasera z ekranu witrektomu? Takie rozwiązanie umożliwia elastyczność w wyborze lasera równocześnie umożliwiając wykorzystanie go w poradni okulistycznej

Ad.39: : Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 40:

(fako,)  Czy Zamawiający dopuści aparat o poniższych parametrach:

| Lp. | Funkcja/parametr |
| --- | --- |
| I | Funkcje podstawowe: System irygacji/aspiracji |
| 1 | system irygacji/aspiracji oparty na pompie perystaltycznej tj. z drenem naciągniętym na rolki pompy |
| 2 | zamknięty system płynowy ze zintegrowanym czujnikiem ciśnienia |
| 3 | zakres osiąganego podciśnienia (dla trybu: fakoemulsyfikacji, I/A oraz witrektomii): 0-600 mmHg |
| 4 | zakres osiąganego przepływu (dla trybu: fakoemulsyfikacji, I/A oraz witrektomii): 1-50 ml/min |
| 5 | ciągła irygacja |
| 6 | reflux sterowany z pedału, z możliwością wyboru płaszczyzny aktywacji: poziomo lub pionowo |
| 7 | kasetka z drenami dostępna w wersji jednorazowej oraz wielorazowej (do sterylizacji) |
| 8 | dren aspiracyjny o grubszej ściance i mniejszym przekroju |
| II | Funkcje podstawowe: Fakoemulsyfikacja |
| 1 | częstotliwość robocza głowicy do fakoemulsyfikacji: 28 – 32 kHz |
| 2 | ilość elementów piezoelektrycznych co najmniej 6 |
| 3 | warianty pracy głowicy: ciągły, impulsowy, burst, CMP (tzw. zimne fako) |
| 4 | Możliwość ustawienia długości najkrótszego pojedynczego burstu |
| 5 | zakres regulacji długości burstu: 10 – 500 ms |
| 6 | zakres częstotliwości (tryb impulsowy): 0.5 – 40 Hz |
| 7 | zakres regulacji długości pulsu 0.25 – 1800 ms |
| 8 | Tryb pracy duallinear: w pełni niezależne, liniowe sterowanie aspiracją i mocą ultradźwięków |
| 9 | Możliwość fakoemulsyfikacji przez cięcie 1.6 mm (wraz z rękawem irygacyjnym) |
| 10 | Możliwość ustawienia dwu poziomów mocy ultradźwięków z liniową kontrolą z przełącznika nożnego. |
| 11 | Możliwość ustawienia dwu wartości podciśnienia (kontrola z przełącznika nożnego). |
| III | Funkcje podstawowe: Diatermia bipolarna |
| 1 | diatermia bipolarna zintegrowana z aparatem |
| 2 | Kapsulotomia RF z automatyczną regulacją |
| 3 | inne funkcje diatermii: STT |
| 4 | Funkcja: „natychmiastowa diatermia” sterowana z przełącznika nożnego |
| 5 | Dostępne wielorazowe końcówki do endodiatermii 20G, 23G, 25G |
| IV | Funkcje podstawowe: Witrektomia przednia |
|  | elektryczny napęd noża (głowica wielorazowa) |
|  | szybkość cięcia min. 1200 cięć/ minutę |
|  | nóż typu gilotynowego |
|  | możliwość ustawienia wielkości otwarcia portu aspiracyjnego w nożu |
|  | noże dostępne w rozmiarach 20 G i 23 G |
|  | Tryb pracy duallinear: w pełni niezależne, liniowe sterowanie aspiracją i szybkością cięcia |
| V | Funkcje podstawowe: Witrektomia tylna |
|  | źródło oświetlenia endo z płynną regulacją intensywności |
|  | w pełni pneumatyczny witrektom o szybkości min. 5000 cięć na minutę |
|  | Wbudowany kompresor do wymiany ciecz /gaz |
|  | Zakres osiąganego ciśnienia powietrza 0-120 mm Hg |
|  | Witrektom pneumatyczny dostępny w rozmiarach 20G oraz 23G |
|  | Akcesoria do przeprowadzenia witrektomi tylnej w 20G oraz 25G |
|  | Jednoczesna aktywna aspiracja dekaliny i iniekcja oleju silikonowego |
|  | Funkcja iniekcji oleju silikonowego |
|  | Funkcja ekstrakcji oleju silikonowego |
|  | Funkcja: „natychmiastowa diatermia” sterowana z przełącznika nożnego |
|  | Tryb pracy duallinear: w pełni niezależne, liniowe sterowanie aspiracją i szybkością cięcia |
|  | Ciągła irygacja |
| VI | Funkcjonalność |
|  | Możliwość wprowadzenia i zapamiętania parametrów pracy dla 50 chirurgów |
|  | zintegrowana podstawa jezdna |
|  | elektrycznie regulowana wysokość butelki z płynem; |
|  | bezprzewodowe zdalne sterowanie |
|  | Sygnalizacja dźwiękowa stanu pracy |
|  | zwarta budowa - tzw. footprint definiowany jako minimalna powierzchnia zajmowana przez urządzenie max: 55 x 55 cm. |
|  | masa urządzenia w pełnej konfiguracji (z przełącznikiem nożnym) poniżej 38 kg |
|  | Szybki start aparatu (poniżej 15 sekund, nie licząc podłączenia i wypełniania drenów) |
|  | złącze USB |

Ad.40: Prosimy o ofertę zgodną z wymaganiami SIWZ i pozostałymi odpowiedziami na pytania.

Pytanie nr 41:

(fako)  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu dostawy aparatu do 4 tygodni od daty podpisania umowy?

Ad.41: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 42:

Czy Zamawiający dopuści w pozycji 1 załącznika nr 5 soczewkę transparentną, jednoczęściową, asferyczną, hydrofilną

o angulacji 0°, o długości całkowitej 13mm i dioptrażu od -5,0D do + 40,0 D? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Ad.42: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 43:

Czy Zamawiający dopuści w pozycji 2 załącznika nr 5 soczewkę jednoczęściową z filtrem UV i filtrem światła niebieskiego, hydrofobową, z optyką asferyczyną,  o angulacji 5° i dioptrażu od 4,0D do 34,0D, z zestawem do implantacji przez cięcie  poniżej 2,6 mm?  Pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Ad.43: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 44:

Czy Zamawiający dopuści w pozycji 7 załącznika nr 5 pak operacyjny składający się z nie więcej  niż  4 sterylnych zestawów?

Ad.44: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 45:

Czy Zamawiający w pozycji 7  załącznika nr 5 może podać w jakim rozmiarze powinny być dołączone rękawiczki?

Ad.45: W rozmiarze 7

Pytanie nr 46:

Czy Zamawiający dopuści w pozycji 7 załącznika nr 5 strzykawkę 3ml - szt. 1 w zamian za strzykawkę 2ml  - szt.2 ?

Ad.46: Zamawiający nie wyraża zgody. Dopuszczamy natomiast rozwiązanie w zamian za strzykawkę 2ml – 2szt.

strzykawkę 3ml – 2 szt.

Pytanie nr 47:

Czy Zamawiający dopuści w pozycji 7  załącznika nr 5   fartuch XL -1 szt. i fartuch L- 1 szt. ?

Ad.47: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 48:

Czy Zamawiający dopuści w pozycji 7  załącznika nr 5 nóż slit 2,65 mm ?

Ad.48: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 49:

Czy Zamawiający dopuści w pozycji 11  załącznika nr 5 pak operacyjny składający się z nie więcej  niż  4 sterylnych zestawów?

Ad.49: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 50:

Czy Zamawiający dopuści w pozycji 11 załącznika nr 5 strzykawkę 3ml - szt. 1 w zamian za strzykawkę 2ml - szt.2 ?

Ad.50: Zamawiający nie wyraża zgody. Dopuszczamy natomiast rozwiązanie w zamian za strzykawkę 2ml – 2szt.

strzykawkę 3ml – 2 szt.

Pytanie nr 51:

Czy Zamawiający dopuści w pozycji 11 załącznika nr 5  fartuch XL-1 szt. i fartuch L-1 szt. ?

Ad.51: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 52:

Czy Zamawiający dopuści w pozycji 7 załącznika nr 6 wymienny dren aspiracyjny jednorazowy o pogrubionej ściance?

Ad.52: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 53:

Czy Zamawiający dopuści w pozycji 9 załącznika nr 6 dren aspiracyjny jednokrotnego użytku, w którym podział występuje w odległości około 15 cm od kasety?

Ad.53: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 54:

Czy Zamawiający dopuści w pozycji 11 załącznika nr 6 wymienne dreny aspiracyjne jednorazowe bez drenów wielorazowych ?

Ad.54: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 55:

Czy Zamawiający dopuści w pozycji 15 załącznika nr 6 głowicę fako pracującą z częstotliwością 40,0 kHz?

Ad.55: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 56:

Czy Zamawiający dopuści w pozycji 21 załącznika nr 6 aparat bez trybu bezpiecznego, jednak z możliwością kontroli mocy fako za pomocą sterownika nożnego?

Sterownik może pracować w pozycji całkowicie wciśniętej przy max. podciśnieniu nie generując tym samym ultradźwięków głowicy i/lub w zależności od uzyskanego wymaganego poziomu podciśnienia operator może samodzielnie regulować za pomocą ruchu nogi ilość generowanych ultradźwięków.

Ad.56: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 57:

Czy Zamawiający dopuści w pozycji 27 załącznika nr 6 witrektom elektryczny pracujący z częstotliwością cięć do 1500cięć/min?

Ad.57: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 58:

Czy Zamawiający dopuści w pkt XVI załącznika nr 6 aparat bez wbudowanej sprężarki, który może zostać podłączony do sprężonego powietrza ze szpitalnej sieci o ciśnieniu 5,5 – 6 bar lub do zewnętrznej sprężarki?

Ad.58: Zamawiający dopuszcza aparat bez wbudowanej sprężarki, pod warunkiem, iż stopień sprężania powietrza ze

szpitalnej sieci o ciśnieniu 4,5 - 4,7 bar będzie wystarczający dla prawidłowej pracy aparatu, w przeciwnym

wypadku będzie wymagany zewnętrzny kompresor  dostarczony przez Wykonawcę.

Pytanie nr 59:

Czy Zamawiający w pkt. XVIII załącznika nr 6 ma na myśli wiązkę lasera o długości 532nm zamiast 532um?

Ad.59: Tak. Właściwy zapis to 532nm

Pytanie nr 60:

Czy Zamawiający dopuści w pkt. XVIII załącznika nr 6 możliwość zamocowania modułu Lasera 532nm na pokrywie górnej aparatu do fakowitrektomii, sterowanego za pomocą dotykowego ekranu lasera?

Ad.60: Zamawiający wyraża zgodę.

Dyrektor PZOZ w Starachowicach

Sebastian Petrykowski

…………………………………………

( podpis osoby upoważnionej )

Sprawę prowadzi:

Waldemar Piórkowski

tel. 412739182

adres email: w.piorkowski@szpital.starachowice.pl