Numer sprawy P/25/05/2017/RB/13                                                              Starachowice dn. 08.06.2017r.

Uczestnicy postępowania

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego

w trybie „przetargu nieograniczonego”

/ogłoszenie w BZP nr 521363-N-2017 z dnia 30.05.2017r./

na remont tuneli komunikacyjnych, przebudowę pomieszczeń na I piętrze

w budynku „B” na potrzeby utworzenia myjni endoskopów dla pracowni ECPW

oraz remont wejść do kompleksu głównego szpitala dla PZOZ z siedzibą

w Starachowicach

W związku z otrzymanym a przedstawionym poniżej pytaniem dotyczącymi treści SIWZ niniejszym udzielamy następującej odpowiedzi, zgodnie z art. 38 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – „ Prawo zamówień publicznych ” – ( Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.).

Pytanie nr 2:

Po zapoznaniu się z dokumentacją na remont wejść do kompleksu głównego szpitala proszę o:

- podanie wymaganych paramentów technicznych płytek: kolor, tekstura, nasiąkliwość, antypoślizgowość;

- odpowiedź, czy wykonanie poziomej izolacji przeciwwodnej przegród budowlanych -  której brak jest w mojej ocenie odpowiedzialny za obecny wygląd okładzin ceramicznych -  jest objęty zakresem przetargu, czy jest przedmiotem odrębnego zapytania. W załączonym przedmiarze robót nie przewidziano konieczności wykonania prac izolacyjnych.

Ad.2:

Wymagane parametry techniczne płytek:
- kolor: identyczny lub jak najbardziej zbliżony do istniejących okładzin na budynkach;
- powierzchnia: matowa,
- tekstura: tartan, skałka,
- nasiąkliwość: E równe bądź mniejsze 3% (płytki mrozoodporne);
- antypoślizgowość: nie niższa niż R11, na schody należy zastosować płytki ryflowane
-klasa ścieralności: V

W związku z tym, iż w ofercie należy uwzględnić  wszystkie niezbędne prace podstawowe, pomocnicze, dodatkowe konieczne do prawidłowego wykonania zadania zgodnie ze sztuką budowlaną oraz mając na uwadze możliwość udzielenia  dodatkowej gwarancji, Zamawiający wymaga aby uwzględnić  w ofercie jako odrębną pozycję wykonanie poziomej izolacji przeciwwodnej przegród budowlanych dla zadania nr 3.

/-/ Dyrektor PZOZ w Starachowicach

………………………………………

( podpis osoby upoważnionej )

Sprawę prowadzi:

Waldemar Piórkowski

tel. 412739182

adres email: w.piorkowski@szpital.starachowice.pl